温州市洞头区公共资源交易中心 公开招标文件 项目名称：历年民安视频监控系统更新改造 招标编号：DTCG20171204161 采 购 人：中共温州市洞头区委政法委员会 采购机构：温州市洞头区公共资源交易中心 二○一七年十二月

关于历年民安视频监控系统更新改造的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，温州市洞头区公共资源交易中心受中共温州市洞头区委政法委员会的委托，就历年民安视频监控系统更新改造进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号：DTCG20171204161

二．采购组织类型：政府集中采购

三．招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 历年民安视频监控系统更新改造 | 1 | 批 | 650万元 | 具体见招标文件 | \ |

四．投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求；

2、供应商须具有为系统整体运行、维护的自有管道光纤资源；

3、供应商不得有行贿犯罪档案记录，须提供相关档案查询结果证明材料；

4、本次项目不接受联合体方式；

五．招标文件提供期限、地址等:

1、招标文件提供期限为本公告发布次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外) ，即2017年12月5日至2017年12月11日；上午：08:30-11:30，下午：14:00-16:30；

2、报名地址、电话：温州市洞头区公共资源交易中心政府采购科，0577-63383908；

3、标书售价(元)：每本500元整(递交投标文件时交付，招标文件售出概不退还)。

六．供应商报名时应提交的资料：

1、供应商报名登记表（按本公告附件，原件加盖公章）；

2、法定代表人（负责人）授权书（原件）；

3、供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章，并携带原件备查）；

4、供应商须具有为系统整体运行、维护的自有管道光纤资源（提供相关证明资料）

5、提供检察机关出具的近三年内投标供应商无行贿犯罪记录原件及复印件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）；

6、供应商简介。

以上资料需整理后按顺序装订成册。采购机构将根据报名的供应商提交的文件资料进行核查，核查合格的供应商方可参加投标。

七．投标截止时间：2017年12月26日　9:30

八．投标地点：温州市洞头区新便民服务中心2楼

九．开标时间：2017年12月26日　9:30

十．开标地点：温州市洞头区新便民服务中心2楼

十一．投标保证金：

投标保证金：130000元人民币；（投标单位汇保证金时须注明“**项目”名称，以便核查。）

十二．其他事项：

1、本项目招标文件公告期限为公告发布次日起5个工作日。

2、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上报名下载招标文件）或者招标文件公告期限届满之日（招标文件在招标文件公告期限后获得的，自招标文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标机构按《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》进行处理供应商质疑事项。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

十三、联系方式

采购机构名称：温州市洞头区公共资源交易中心

联系人：郑先生、黄女士

联系电话：0577-63383908

传真：0577-63383708

采购人名称：中共温州市洞头区委政法委员会

联系人：方先生

联系电话：13616608258

同级政府采购监管管理部门：温州市洞头区财政局政府采购监管科

地址：浙江省温州市洞头区腾飞路79号财政大楼

联系人：张琳

联系电话：0577-63387968

传真：0577-63387900

洞头区政府采购报名申请表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 标段 |  |
| 投标申请单位名称 | （盖章） |
| 报名时间 |  |
| 项目联系人 |  | 手 机 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| E—mail |  | 邮政编码 |  |
| 通信地址 |  |
| 提交的报名资料清单 |
| 序号 | 提交资料名称 | 是否提交 | 备 注 |
| 1 | 法定代表人（负责人）授权书（原件） |  |  |
| 2 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章，并携带原件备查） |  | 注册资金： 万元 |
| 3 | 供应商须具有为系统整体运行、维护的自有管道光纤资源（提供相关证明资料） |  |  |
| 4 | 提供检察机关出具的近三年内投标供应商无行贿犯罪记录原件及复印件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效） |  |  |
| 5 | 供应商简介 |  |  |

后附报名资料，请装订成册。

投标保证金办理注意事项

1.  为了您的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入温州市洞头区公共资源交易中心设立的银行统一帐户,并确认到帐（投标保证金进温州市洞头区公共资源交易中心银行帐户,投标人可任选其中一个账户办理)。

2.  温州市洞头区公共资源交易中心保证金帐户：

●账户一：

户  名：温州市洞头区公共资源交易中心招投标保证金专户

开户行：中国建设银行股份有限公司洞头支行

帐  号：33001627735059123123

●账户二：

户  名：温州市洞头区公共资源交易中心招投标保证金专户

开户行：中国邮政储蓄银行浙江省洞头县支行

帐  号：933007010002568891

●账户三：

户  名：温州市洞头区公共资源交易中心招投标保证金专户

开户行：中国工商银行股份有限公司洞头支行

帐  号：1203288029100023743

●账户四：

户  名：温州市洞头区公共资源交易中心招投标保证金专户

开户行：温州银行股份有限公司洞头支行

帐  号：789000120196888888

转帐支票：

确认资金到帐后→凭银行进帐回单→到中心综合科开具保证金收据。

电    汇：

确认资金到帐后凭银行汇款回单→到中心综合科开具保证金收据。

3.  温州市洞头区公共资源交易中心综合科：0577-63383708

●温州市所有银行票据交换时间为上午11：00，下午2：45（北京时间），即每周一至周五工作日的下午2：45以后，银行停止票据交换资金清算入帐。为了确保温州市洞头区公共资源交易中心在开标前一天能收到投标保证金，务必请投标人至少在投标截止时间前三天（外地投标人还应适当提前）办理投标保证金汇款手续，并最迟于投标截止时间前到综合科窗口确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

●投标保证金，应从有资质的正式投标单位基本帐户中汇出，转入温州市洞头区公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三地汇出。

●保证金退付：未中标的投标人的投标保证金，在中标人确定后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。

建议：1、投标单位应在开标日期截止时间三天前，按时进帐本项目保证金，以备核查。

2、投标单位汇保证金时须注明“**项目”名称，以便核查。

招标文件目录

关于历年民安视频监控系统更新改造的公开招标公告

投标保证金办理注意事项

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的密封与递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式（参考格式）

第六部分、投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一、开标一览表

附件二、投标设备数量价格表

附件三、设备零件、易损件、备品备件报价表(如有)

二、资信标部分格式

附件四、投标函

附件五、法定代表人（负责人）授权书

附件六、供应商参与政府采购活动投标资格声明

附件七、投标供应商2013年以来接入公安双网双平台的视频监控项目业绩

附件八、法定代表人（负责人）诚信投标承诺书

三、技术标部分格式

附件九、偏离表

附件十、投标产品配置清单

附件十一、节能环保产品声明函

附件十二、节能环保产品清单

附件十三、拟派本项目实施人员名单

第七部分、评标办法

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 历年民安视频监控系统更新改造 |
| 2 | 项目编号 | DTCG20171204161 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金, |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购预算 | 650万元 |
| 6 | 采购人 | 名称：中共温州市洞头区委政法委员会 地址：温州市洞头区北岙街道车站路56号 联系人：方先生 电话：13616608258 |
| 7 | 采购机构 | 名称：温州市洞头区公共资源交易中心 地址：温州市洞头区新便民服务中心2楼 联系人：郑先生、黄女士 联系电话：0577-63383908 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 10 | 投标供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求； 2、供应商须具有为系统整体运行、维护的自有管道光纤资源； 3、供应商不得有行贿犯罪档案记录，须提供相关档案查询结果证明材料； 4、本次项目不接受联合体方式。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份 |
| 17 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人（负责人）或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 19 | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人（负责人）或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
| 20 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 21 | 投标保证金 | 1、投标保证金最迟于投标截止时间前到帐并在投标截止时间前换取保证金收据，逾期不予接受，保证金未到帐的将直接导致其投标文件被拒绝。递交投标文件时须查验保证金收据，建议在投标截止时间三天前，办理保证金事宜。 2、投标保证金的退还：中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金5个工作日内无息退还；未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。 |
| 22 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订前中标供应商应提供合同总金额10%的履约保证金至采购人指定账户。 |
| 23 | 招标文件发售时间及获取方式等 | 招标文件发售时间：本项目采购公告发布次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)。 招标文件售价：每本500元整(递交投标文件时交付，招标文件售出概不退还)。 招标文件获取方式：□现场报名后获取；报名后从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或（http://www.dtggzy.com）直接下载。 |
| 24 | 投标截止时间 | 2017年12月26日上午09:30 截止(北京时间)。 |
| 25 | 投标文件递交时间及地点 | 2017年12月26日上午08:30~09:30 ； 投标文件递交地点：温州市洞头区新便民服务中心2楼收标区。 |
| 26 | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2017年12月26日上午09:30分 (北京时间) 开标地点：温州市洞头区新便民服务中心2楼 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人（负责人）或其授权代表须携带“身份证原件”、“投标保证金收据原件”、“检察机关出具的近三年内供应商无行贿犯罪记录原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件。 |
| 27 | 开标程序 | （1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （2）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； （3）开标顺序：根据投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，技术资信部分评审结束后，再开启商务报价部分投标文件； （4）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。 （5）投标供应商授权代表未参加开标会议或未签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 28 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 29 | 政府采购扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| 30 | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 31 | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交温州市洞头区公共资源交易中心备案。合同原件扫描件电子版发至温州市洞头区公共资源交易中心邮箱：172566034@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 32 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 33 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 34 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分    招标内容及要求

一、采购总说明

经批准，中共温州市洞头区委政法委员会对所需的历年民安视频监控系统更新改造进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实。我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

二、总体技术要求

1、本技术规格书只是设备及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，供应商有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。

2、采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。

3、供应商应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来报价。希望供应商以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

4、▲本采购项目为历年民安视频监控系统更新改造，包括设备的供货、安装调试、系统集成、运维技术支持及售后服务等。

5、供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

三、采购内容具体要求

1、项目概况

洞头2006年开始建设全球眼视频监控，从民安一期到民安五期均是VPN的组网模式，采用的模拟摄像头，其中除二期外其他设备已经过保且已超期使用，现在光端机和编码器均出现了各种问题，存在这极大的安全隐患，已到需更新换代的时候。根据温州市公安局要求组建视频专网的精神，建议将VPN网上的监控点位割接到视频专网上。

现在VPN网上的点位约700个，涉及线路约265路左右。其中合同二期合同还未到期，已到期合同涉及点位172个，摄像头467个，线路195路，设备线路组网方式为,前端标清摄像头（枪，球机）通过视频光端机（前端，局端）一对使用主干光缆到电信机房使用南望编码器板卡，业务连接到VPN专网平台，存储连接到电信局房NAS存储。因这些设备均已老化，加之组网模式已不符合市局接入标准，改造势在必行。改造方式如下：

全部点位改造成高清点位。前端原标清摄像头更换为高清摄像头，主干线路变更为公安专网线路。需要增加的设备为高清摄像头、智能人脸采集设备（20套）等具体见采购清单，还需更改存储模式为集中云存储。

2、总体要求

本次采购的设备必须选用民安视频监控专业设备，有良好的图像采集能力，支持星光级照度、超宽动态、强光抑制功能，有良好的网络适应能力，在网络质量较差的时候也能获得流畅清晰的视频；有良好的可靠性，可在室外恶劣环境下长时间、稳定工作，具备抗环境干扰能力与防雷电浪涌能力。有良好的用户界面，支持网管、远程监测、远程操作、集中控制，提高故障发现、诊断能力与运维工作效率，前端设备重大故障必须能在30分钟内发现并着手处置【在投标文件中应具体列出技术方案与保障措施】。

供应商必须具备整体系统的设计能力，在审核招标文件过程中发现设备数量、参数指标不匹配或无法达到招标文件的总体要求，必须在标书发出之日起7个工作日内向采购人提出合理化建议。本采购文件所列设备清单为基准清单，投标单位中标后要根据实际点位环境、系统要求、所投设备的性能指标配合采购人作进一步的细化设计，细化设计与基准清单不符的，以细化设计为准并按照规定要求办理变更手续（中标金额不做调整），以确保整体系统效果能符合实际需求。

采购的设备所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如：如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得采购人认可。▲摄像机（含抓拍摄像机）必须通过省厅检测符合《浙江公安图像信息系统建设总体技术要求》和《浙江省公安视频信息共享解码插件管理规定》的相关要求，必须兼容温州公安现有视频监控系统及设备，必须符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》，能够与温州市公安局视频监控平台无缝对接，平台对接若遇所有有技术性和费用问题由中标供应商自行解决。

所投产品应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

对于设备列表中所列的设备指标与服务说明均为基本、关键性指标，所有指标必须为实标参数，支持随时随机抽检。如在查阅招标文件发现因目前技术限制无法满足或者严重偏离客观实际的，必须在在标书发出之日起7个工作日内向采购人提出质疑，不得以任何行业规则、惯例、成本等原因不实质响应招标文件内容或者为响应招标文件虚标设备参数，对于认为文字描述不够具体或者意思表达不是很清楚的可以向采购人咨询，对于所提供产品的实际技术指标不确定的，中标人必须先自行检测。

▲设备厂商（如：摄像机、存储）在温州必须有固定的服务点，并提供足够的备品、备件，供应商不能因备品、备件的提供问题影响维修时效；某款产品的验收后第一年故障率不得高于10%，故障率每年递增不得超过2%，服务期内实际性能指标不得低于标称指标的95%，否则采购人有权要求中标供应商全部更换该设备，所有费用由中标供应商承担。

如招标文件采购清单中遗漏了必须具备的设备、配件或服务等，请投标供应商自行配齐，中标后采购人将不予调整；中标供应商有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务等导致采购人系统无法正常运行，中标供应商须承诺免费提供。

## 安装所需的线缆、管线及其它材料与安装附件采用包干方式，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。

本工程为交钥匙工程，供应商不得以其它理由增加费用。

此项目整体（包括所有设备及服务）保修5年，供应商在保修期间应严格按照相关标准及双方的约定做好维保服务工作，如服务未能达到考核要求，采购人有权要求供应商更换维保人员并接受由采购人选择维保人员。

要求投标人提供应急预案，以支撑采购人在应急情况下的增加点位、移机、应急解决故障等。

在商务标中必须明确列出所有产品、施工费、网络线路、设备用电、维保等费用的详细报价，不得以市场战略等理由以明显低于市场成本价进行报价，如有发现做无效投标处理。

3、采购清单（改造点位172个，具体点位为民安一期、三期、四期、五期点位，新增人脸点位20个，点位清单中标后由采购方提供）

| 序号 | 项目 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能人脸采集设备 | 1、200万星光级超宽动态人脸抓拍单元，含可变焦镜头、护罩等配件；靶面尺寸不小于1/1.8"，最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级，信噪比不小于60dB，需具不小于106dB宽动态。 2、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；支持四码流技术，主码流最高≥1920x1080@60fps，子码流≥704x576@50fps，第三码流≥1920x1080@60fps，第四码流≥1920x1080@60fps。 3、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 4、可支持同时检测不少于15张人脸，支持人脸区域屏蔽功能，可在监视画面上设置屏蔽人脸识别的区域，区域形状可设置为多边形；支持人员特征显示功能，可显示监视区域内人员的性别、年龄段和是否戴眼镜；支持人员特征统计功能，可对检测到的人脸按照人数、性别、年龄段方式进行统计，能生成日报表、周报表、月报表、年报表，并支持导出为excel格式文件保存。 5、支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。 6、具有2个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个SD卡槽、1个复位键、1个ABF按键、1个麦克风，支持MP2L2、AAC和PCM音频编码；支持在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，防尘防水等级不低于IP67。 | 20 | 套 |  |
| 2 | 建模分析一体机 | 1、配置两块硬盘接口、4个千兆自适应网络接口、1个VGA接口、4个USB 3.0接口和2个USB 2.0接口；配置1+1冗余电源模块，支持热插拔。 2、支持16颗GPU芯片；支持断电恢复后自启动；支持添加、修改删除人脸抓拍机；支持实时预览人脸抓拍机界面；支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 3、大数据写入情况下,人脸图片建模速度不低于128张/秒（提供检测报告），人脸图片建模成功率不低于99%（提供检测报告）；支持识别102×126~1600万像素人脸图片，支持识别不低于6MB人脸图片；支持比对左右偏转大角度，上下偏转大角度的人脸图片；支持识别人脸性别，人脸性别检出率不低于99%，人脸性别识别准确率不低于99%（提供检测报告）；支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人脸年龄段检出率不低于95%；支持识别人脸是否戴眼镜，人脸戴眼镜检出率不低于99%，戴眼镜识别准确率不低于99%；支持识别人脸是否微笑，微笑识别准确率不低于99%；支持识别人脸是否高危人群，人脸是否高危人群检出率不低于99%。 4、支持将单张待比对图片与抓拍库或静态库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片；80万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒 5、支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度，比对性能不低于32对/S，1V1比对响应时间不超过1秒。 6、支持黑名单库容量不低于100万，支持将黑名单库分为16个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机（提供检测报告）；支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示，100万黑名单库实时报警响应速度不超过1秒；黑名单库实时报漏报报率不超过0.1%； 支持对校验后的升级文件进行软件升级，支持一键恢复默认出厂设置。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 接收服务器 | 1、2U机架式服务器 2、配置2颗E5-2620 v4(或者提供性能同等或以上的其他品牌产品) 3、配置16GB*4 2400 DDR4内存 4、配置2*4TB SAS 7.2k 硬盘，配置RAID卡 5、配置全冗余电源、风扇 6、配置4个千兆网口，配置原厂管理功能 | 1 | 台 |  |
| 4 | 应用服务器 | 1、2U机架式服务器 2、配置2颗E5-2640 v4(或者提供性能同等或以上的其他品牌产品) 3、配置16GB*4 2400 DDR4内存 4、配置6*4TB SAS 7.2k 硬盘，配置RAID卡 5、配置全冗余电源、风扇 6、配置4个千兆网口，配置原厂管理功能 | 1 | 台 |  |
| 5 | 大数据服务器 | 1、2U机架式服务器 2、配置2颗E5-2630 v4(或者提供性能同等或以上的其他品牌产品)，16GB*16 2400 DDR4内存，1块240G SSD，6块 480G SSD，2块4TB SATA，RAID卡，冗余电源、风扇，配置4个千兆网口，配置原厂管理功能； 3、满足20亿级别卡口过车记录等结构化数据的查询，返回结果平均时间不超过1秒（提供检测报告）；以图搜图响应时间：满足20亿级别车辆图片以图搜图任务提交响应时间2秒内返回，进度查询响应时间2秒内返回，比对结果集查询响应时间2秒内返回（提供检测报告）；数据导入性能：满足3000条/秒以上的数据导入性能；满足20个查询检索并发数；当样机处于工作状态时，可插入SATA硬盘、SSD硬盘，并支持1TB/2TB/3TB/4TB容量硬盘；支持20亿级别卡口过车记录等结构化数据的存储，支持20亿级别车辆图片分析模型半结构化数据的存储。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 数据存储服务器 | 1、节点≥1个，每节点配置≥36块4T硬盘；缓存≥64G，配置≥2块48G SSD；支持无独立管理节点； 2、支持最少1台存储节点即可构建云存储系统；支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片；支持不同类型数据分层存储到云存储系统的不同介质中：支持热数据以高速SSD为介质进行存储，温数据以SATA/SAS为介质进行存储，冷数据以磁带为介质进行存储。 3、支持同时对多个云的监控和维护，支持对存储节点的硬件信息、云服务进程、服务软件版本、磁盘信息、系统容量进行实时监控，并对存储节点的风扇、温度、存储卷信息进行实时监控；支持对云存储系统的健康度进行诊断，根据云存储系统监控项的负载和性能情况，综合评分超过阈值时给出预警提示；支持磁盘状态、存储卷状态、风扇状态、温度状态、服务器在线状态、服务程序状态、通道状态、录像池状态出现异常时进行告警；支持对云系统运行过程中的异常情况、告警情况、云可用空间情况、压力进行统计分析；支持业务运行状况的管理和统计，支持设备模型展示；支持系统日志、报警统计、设备日志、操作日志、网管日志管理。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 动态和轨迹应用平台软件 | 1、系统应支持前端人脸抓拍的实时展示，可同时展示1个或多个通道的实时抓拍图片，并对抓拍图片进行放大、预览等操作；系统应支持点击抓拍到的人脸图片，弹出窗口查看抓拍大图，可通过鼠标滚轮对图片可进行拖拽、缩放操作；系统应支持前端抓拍入库以及检索功能，所有被抓拍的人脸图片应被自动存入抓拍库，支持按属性检索和按图片检索；按属性检索应支持按时段、特征信息、抓拍范围等条件，在抓拍库中快速检索出相似的人脸图片；按图片检索应支持通过导入一张或多张本地人脸图片，在抓拍库中按时间段、相似度等方式快速搜索与上传照片相似的人脸；系统应支持对检索得到的人员结果在二维矢量地图上进行地理信息的轨迹重现。 2、系统应支持用户设定需要系统报警的“黑名单”人员，通过建立报警库，系统应能对“黑名单”中的人进行实时布控；黑名单布控命中报警时间应小于3s；应支持预警提示，在客户端最小化或切换到其他页面时，可弹出告警提示框，并联动告警声音提示；支持将预警信息及匹配的黑名单图片转发至手机；应支持查询历史报警信息，可根据布控任务、布控范围、布控对象、相似度、抓拍时间、报警状态等来查询历史报警信息，查询结果可按相似度、时间、地点、目标进行排序；系统应支持布控任务的管理，包括新建、修改、撤控、删除等操作；布控任务信息应包含布控名称、布控对象、布控范围、有效期、布控原因，布控阈值。 3、系统应支持通过本地上传的人脸照片与静态库进行相似人脸的比对，支持在各类人员库中进行快速搜索相似人脸，检索出的符合条件的人脸图片按相似度降序排序；系统还应支持多条件合并的高级检索功能，可在人脸照片的基础上，同时设置生日、性别、所属城市、证件号等过滤条件。 4、系统应支持地图选择点位，可在地图上通过框选，圈选、多边形等的多种方式选取抓拍机；以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10 位命中率不低于99%，以脸搜脸前50 位命中率不低于99.99%。（提供公安部检测报告） 5、系统应支持针对单个人员库或两个人员库之间的重复人员查询，并返回查重结果。在查重任务进行过程中，可查看任务状态、相关信息等，并对已完成的查重任务进行查看、删除等操作；应支持抓拍检索结果联动视频回放的功能；通过抓拍检索获得的结果，迅速定位到抓拍当时的视频录像，并自动回放。 6、系统应提供人工确认的机制，针对抓拍检索等结果，可支持人工干预和二次筛选；系统应支持在系统基础信息管理中新增、修改、删除人员底库，同时支持底库内人员的新增、修改、批量删除等操作；支持底库内人员的基本资料管理：包括姓名、性别、省份、城市、证件类型、证件号等，可以以不同参数为索引进行查询；系统应支持在前段资源的新增、修改、删除、检索等操作；可添加前端设备名称、设备类型、IP、端口、经纬度、关联监控点、用户名、密码等信息；应支持上级向下级系统进行布控任务下发，支持下级向上级系统推送告警记录。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 高清球机（含护罩、支架、电源等前端必须配件） | 1.≥200万像素星光级高清数字球机；高性能CMOS传感芯片：PAL制式彩色，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，靶面尺寸须在公安部检测报告中体现； 2.必须具有生产登记批准书或公安部出具的型式检验报告，并且通过浙江省公安厅公安视频监控系统平台的接入检测； 3.采用H.265压缩编码协议，1080P/25fps/1.5-4Mbps码流可调,支持网络自适应； 4.>=31倍光学变倍，镜头最大焦距不小于186mm，须在公安部检测报告中体现； 5.最高分辨率达到1920(H)x1080 (V),最高帧率>=60fps； 6.最低照度达到0.0005Lux（彩色），0.0001Lux（黑白），须在公安部检测报告中体现； 7.支持宽动态功能，宽动态不小于106dB；支持强光抑制和透雾功能；具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像；支持光学智能红外技术，补光灯角度与镜头视场角动态匹配，能基本分辨距离450米处所摄物体的轮廓和状态，须在公安部检测报告中体现； 8.带有双向音频功能； 9.具有 360°连续旋转、180°自动翻转、垂直旋转范围为-35°~90°，水平手控速度不小于550°/S，垂直手控速度不小于120°/S；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、人脸侦测、移动侦测等功能；支持车牌识别；支持SD卡前端缓存补录，最大支持128GBSD卡；支持守望位设置； 10.具备7路报警输入接口，2路报警输出接口，1路音频输入和输出接口； 11.支持行人、非机动车抓拍功能，非机动车抓拍，可对自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍；支持道路信息设置，道路信息可随球机转动变化显示；须在公安部检测报告中体现； 12.支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波；工作温度范围可达-40℃-70℃；电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 13.支持三码流同时输出，直写存储功能；直写存储符合浙江省公安厅“双网双平台”建设要求和温州实战应用需求扩展标准架构； 14.提供完善的SDK开发包及示例源代码，免费提供两年内软件功能升级与需求定制服务； 15.产品必须支持GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，支持标准Onvif协议。 | 52 | 台 |  |
| 9 | 高清枪机（含护罩、支架、电源等前端必须配件） | 1. ≥200万像素星光级高清数字枪机，自带白光补光灯，白光照射距离最远不低于50米； 2.必须具有生产登记批准书或公安部出具的型式检验报告，并且通过浙江省公安厅公安视频监控系统平台的接入检测； 3.采用H.265压缩编码协议，1080P/25fps/1.5-4Mbps码流可调，支持网络自适应； 4.高性能CMOS传感芯片：PAL制式彩色，不小于1/1.8英寸靶面CMOS 传感器； 5.最高分辨率达1920(H)x1080(V),最高帧率>=60fps； 6.最低照度达到0.001 lux（彩色），0.0001lux (黑白)，须在公安部检测报告中体现； 7.支持宽动态功能，宽动态不小于105dB；支持强光抑制和透雾功能；须在公安部检测报告中体现； 8.配套镜头焦距范围11-40mm变焦镜头，短焦端光圈不低于F1.5，须提供公安部检测报告中体现； 9.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦检测等功能； 10.带有双向音频功能； 11. 具备1个100M/1000M自适应RJ45网络接口、1个RS232接口、1个ABF按键、1路CVBS视频输出、2路报警输入、2路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码；须在公安部检测报告中体现； 12. 支持车辆捕获、车牌识别功能，可对检测区域内的自行车、三轮车进行抓拍，具有客流量、车流量统计功能；须在公安部检测报告中体现； 13.支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波；工作温度范围可达-40℃-70℃；电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 14.支持三码流同时输出，直写存储功能；直写存储符合浙江省公安厅“双网双平台”建设要求和温州实战应用需求扩展标准架构； 15.提供完善的SDK开发包及示例源代码，免费提供两年内软件功能升级与需求定制服务； 16.产品必须支持GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，支持标准Onvif协议。 | 415 | 台 |  |
| 10 | 补光灯 | 高效常亮补光灯，夜间成像效果良好，可靠的散热设计，支持电源输入端防浪涌；防护等级IP66，工作功率≥30W，额定功率≥60W，在-20～60℃环境温度下能长时间稳定工作。 | 487 | 套 |  |
| 11 | 网络设备 | 包括光网设备、交换机、网线、户外网络箱等系统建设所需的网络设备及配件。 | 195 | 套 |  |
| 12 | ONU(光纤) | 4个端口 | 195 | 个 |  |
| 13 | 高清存储 | 1、19英寸标准机柜设备，单柜磁盘槽位不小于24盘（48盘位的作为2台计算），单盘容量不小于4T，配置GE接口数≥2个，最大可扩展至4GE 接口，支持端口链路聚合、负载均衡，不少于50路4MB 1080P高清码流接入能力； 2、符合《温州市安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》，支持五层架构标准，可直接接入云存储管理节点； 3、支持视频、卡口、人脸等多种数据混存，底层采用流存储格式，持续覆盖后能保持高效读写； 4、不少于8GB带ECC校验的DD3高速缓存，最大可扩容至16GB； 5、支持RAID0/1/5/6/10/50/60等标准，支持热备盘模式，RAID重建过程中对业务不中断、不卡顿； 6、具备负载均衡机制和容灾备份功能，支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式，支持电源、电池、风扇冗余及热插拔； 7、支持DB33-Part6(SNMP)网管协议，在一个管理界面中可以管理多台存储设备； 8、提供完善的SDK开发包及示例源代码，免费提供一年内软件功能升级与需求定制服务； | 10 | 套 |  |
| 14 | 企业级视频存储硬盘 | 1、4TB企业级视频存储硬盘 2、128M缓存，7200转，SATA接口 | 240 | 块 |  |
| 15 | 视频监控平台接入 | 本项目所有点位，以专网形式（与其他任何网络物理隔离）直接接入洞头区公安局公安视频监控平台； 公安视频监控平台按相关标准协议向中标供应商免费提供接入，若由于技术性原因无法接入公安已有视频监控平台的，由中标供应商自行解决技术和费用问题，采购人不增加任何费用。 | 1 | 套 | 必配 |
| 16 | 设备机房 | 包含机房场地租赁、装修改造、机柜资源、机房电费、空调硬件等，机房场地必须符合IT设备运行的环境标准。有足够的空间安装本项目的运行设备。必须承诺提供10年以上的使用期限。 | 1 | 套 | 必配 |
| 17 | 施工费 | 包括设备安装，设备调测，辅材、附件、工具、人工、验收等全部费用。 | 192 | 点 |  |
| 18 | 网络线路 | 本项目整体采用光纤专网方式连接，拒绝其他链路形式组网；网络线路费用含5年总费用 。 | 195 | 路 |  |
| 19 | 设备用电 | 按设备的功率值计算得出，含本项目系统整体5年总用电量。 | 192 | 点 |  |
| 20 | 第三方检测 | 由具备资质第三方检测机构，按本项目所有点位的10%进行抽样检测，出具检测报告。 | 19 | 点 |  |
| 21 | 系统维护服务 | 含5年的系统软硬件维护、设备清洁等工作。 | 192 | 个 |  |
| 22 | 旧设备拆除 | 拆除原有标清摄像头（枪，球机）、补光灯、光猫等。 | 1 | 批 |  |
| 备注：原有立杆、基础、防雷器、稳压电源、云存储管理节点服务器等利旧。 |

4、分项要求

1.传输网络

根据浙江省公安厅的相关要求，此次改造的监控必须采用双网双平台的架构，设备先接入视频专网，通过安全接入设备进公安网。

视频专网必须与互联网物理隔离，本项目全程采用光纤传输，根据实际情况可选择裸光纤组网或者GPON组网方式，各网络提供商要保证所有网络设备专网专用，在工程交付时提供详细的网络拓扑图。如发现网络不是与互联网物理隔离，网络设备、光纤链路与其它网络混用，则以该状态存在之日起直至整改结束，每天每路扣网络服务费的1%。网络提供商的OLT要提供网管接口，视频监控运维中心要实时看到OLT以及下联设备的网络状况。

公安视频专网网络由采购人自行规划，网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到《YD/T 1171-2001 IP网络技术要求-网络性能参数与指标》中规定的0级服务质量等级。

为保证项目工期，投标人需要详细描述自有管道、光缆资源分布情况及对本项目的支撑情况。

2.高清监控

前端采用200万像素的星光级全高清网络摄像机，支持1080P全高清分辨率，支持星光级超低照度、超宽动态与强光抑制功能，能有效抑制车大灯等强光对图像质量的影响，在夜间能获得高质量的视频监控效果，确保录像资料能有效记录行人特征、车辆特征、车辆牌照、车身颜色，路上行人/周边环境等图像信息。

高清网络视频监控的数据通过光纤传输到中心机房网存储系统进行集中存储，1080p/25fps/1.5~4Mbps码流/30天*24小时，支持断网续传功能。不同监控点可选择不同时间长度、不同录像方式进行录像，且可动态更改。

视频存储采用磁盘阵列，作RAID冗余和N+1热备机制。视频存储封装成类NVR形态，支持流存储模式，支持《GB/T 28181安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》前端层直写，支持录像故障重定向，支持存储状态上报，支持存储目录上传，支持SNMP网管协议；支持录像片断锁定、解锁功能，支持回放5秒之前的录像，支持RTSP回放、HTTP下载，支持单帧播放、暂停。

3.施工要求

具体施工时应进行文明施工，及时清理施工垃圾，施工时设置交通导向标志(反光标志)、施工人员穿戴反光背心等。本项目总价中包含安全措施和一切风险责任费用，投标供应商在工程供货、施工、安装、维护等过程中发生的安全问题均由投标供应商负责。

点位竣工时要提供完整的基础资料，包括网络箱编号、经纬度、摄像机类型、监控目标区域属性、设备清单、网络拓扑、现场照片、摄像机的原始朝向（水平、垂直）角度等；

投标人承诺本项目中的所有杆件未经采购人允许不安装其它与本项目无关设备。

4.维保要求

系统建设完成通过验收后进入为期5年的质保期，质保期内运行维护包括前端设备维护、光纤线路维护、系统监控与维护。运维单位确保治安监控系统的正常运行和维护工作，确保各点分别正常运行率98%以上。如实际运行过程中，未能达到此正常运行率采购人有权不支付相应费用。

故障恢复时间：对故障在30分钟内响应，4小时以内到现场，8小时以内解决问题；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，48小时内保证系统投入正常使用。

维护单位建立详实可行运维方案、制度以及应急措施。维护单位建立专业治安监控运维团队。每天中心针对各前端设备巡检，并建立巡检台帐。每季度各前端巡检和卫生清理、系统微调一次。每半年对各前端系统进行一次全系统调试。建立运行维护汇报制度，每月形成治安监控运维月报和每年形成治安监控运维年报。

5.其他要求：

治安动态监控系统的总体架构和技术标准由采购人确定。

治安动态监控系统应遵循开放系统的原则，能提供符合国际标准和软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等方面的接口和协议，并为今后的二次开发预留接口和开放协议。

治安动态监控系统中图像数据的所有权归属采购人，未经采购人同意，中标供应商不得私自泄露、转让给第三方使用。

治安动态监控系统的账号管理权、图像应用及管理权归属采购人。

治安动态监控系统的杆件使用权归属采购人，未经采购人同意，中标供应商不得在杆件上安装任何与本项目无关设备。

采购人对中标供应商的平台不能正常运行或因平台技术维护原因造成图像数据丢失有权要求中标供应商及时改进和承担违约责任。如遇中标供应商平台技术升级、承载网链路割接等，并在征得采购人同意的基础上，中标供应商应提前48小时通知采购人，说明可能造成的影响和范围，并确保每次平台技术升级和承载网链路割接在6小时内完成，在此时间内所造成的图像数据丢失，中标供应商不承担违约责任。

要保证视频监控的正常率为98%以上，单个视频监控正常录像率98%以上，卡口在线率98%以上，每月汇总考核，每月总视频监控正常录像率每低1%扣费金额=总视频监控月使用费的3﹪，不重复扣费；视频监控故障状态最大时长不能超过8 小时 (在非工作时间部分按1/2 时长计算)，超过8 小时后，第一个8小时故障状态时长按翻一番计算，第二个8小时故障状态时长按翻两番计算，第三个8小时故障状态时长按翻三番计算，以此规则类推计算。正常录像指的是符合招标文件要求，清晰、可辨认的录像。故障状态指设备、网络、系统未达到合同约定的标准或要求的工作状态，月使用费包括专网网络服务费、前端设备运维费、前端设备电费。视频网闸、视频监控平台等相关设备或系统参照此方法考核。一年内整体正常率未达98%的月份数累计超过3 个月的，视为“运维服务未能达到要求或者不能满足采购人的运维实战需求”。

中标供应商应保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合相关的技术标准和规范要求，保证满足采购人正常工作需求。

中标供应商所提供的通讯线路和设备质量应符合国家质量标准和技术要求，满足采购人通讯需求。

中标供应商应建立健全治安动态监控系统的技术档案和维护档案并提供给采购人。

中标供应商应负责监控图像集中存储设备级的配置和管理，不具有监控图像浏览、录像调用权限。中标供应商应做好运行维护人员的保密安全教育和管理，未经采购人允许不得对治安动态监控系统中的图像数据进行下载和传播。

中标供应商应指定专门的联络人，负责治安动态监控系统的技术咨询、业务开通、平台维护、前端及监控中心软硬件维护的接洽工作。

中标供应商应保证提供的治安动态监控系统的视频采集压缩采用MPEG-4、H.264的方式，支持1080P/25fps/2-4Mbps码流（可调）。后端存储达到每路30*24小时标准容量。中标供应商保证提供每路30*24小时不间断录像和录像存储的安全，采购人因工作需要中标供应商无法提供录像（前端设备故障在修、停电等除外）扣除该点当月月使用费的10%。

中标供应商应为治安动态监控系统建立光纤承载专用网，达到与公安内网互连的安全性要求。

中标供应商应为采购人提供及时优质的服务，保障网络的运行稳定，负责故障的全程处理，中标供应商将提供365天7×24小时热线电话服务，并确定专人联系。

中标供应商除不可抗拒的因素（包含战争、自然灾害等不可抗力以及视频监控系统建设中必需的道路开挖审批和电力接入等客观因素）外，应在合同签订后的120个自然日完成工程的设备安装和系统调试工作并组织工程验收工作，误期赔偿按年使用费总价的0.5%/每天计算，最高赔偿限额为年使用费费总价的5%。

若中标供应商提供的日常运维服务未能达到要求或不能满足采购人的运维实战需求,采购人有权按照有关规定予以调整。

四、商务条款

1、提供针对本项目的详细系统方案及施工计划。

2、质保期

2.1 本次采购，所有产品质保期均为五年（采购要求中另有说明的除外）；质保期从最终验收合格之日开始计算；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成的各种故障以及设备维护、软件升级均由中标供应商免费提供技术服务和维修。

2.2 在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件免费更换，不收取额外费用。

2.3 供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

3、到货

中标供应商必须在合同规定的时间内完成设备的供货。设备到达现场后，中标供应商必须派员到现场与采购单位一起开箱并按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格产品，直至使采购单位满意为止。

4、点位确认

中标供应商在确认安装点位时应以照片或图像等形式固定点位，同时按照《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T629—2011）要求完成点位的编码工作、按照温州市公安局警用地理信息系统数据库视频监控图层数据的要求提供点位精确的经、纬度、通道编号等数据。

5、安装、调试

设备的安装必须符合有关标准和规范，中标供应商必需选择具备安防资信等级的企业并有以往类似施工经验的施工队伍负责项目施工。设备安装就位、调试后，中标供应商应提交初验报告给采购单位，开始连续一个月以上的系统试运行，并做好试运行记录。

6、检测

系统在正式验收前，必须由国家认证合格的检测部门对系统进行10%抽测，并出具检测报告。对于检测不合格的地方应及时进行整改，直至检测合格。中标供应商负责测试所需的一切费用。系统检测应执行相关安防行业法规、政策、行业标准及本项目合同的要求。

7、验收

7.1 系统调试开通后至少连续试运行一个月无故障或已发现的故障和隐患均已全部排除，并经第三方检测合格，所有的技术资料和图纸已向采购单位提交并被接受后，采购单位应及时组织验收，验收合格后，出具验收合格证明。验收由设备验收、技术验收、施工验收和资料审查四部分内容组成。未经审核验收通过的监控系统不得投入使用，验收合格方可移交运行。系统验收应执行相关安防行业法规、政策、行业标准及本项目合同的要求。

7.2 采购单位接受所有技术资料和图纸后没有异议超过30天不组织验收的，视为验收合格。若因中标供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标供应商承担，采购单位保留向中标供应商索赔的权利。

8、协调管理

中标供应商在设备到货、安装、调试和验收期间应接受采购单位的协调和管理，中标供应商应采取严格的防范措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

9、保密

9.1 本次工程中使用的所有资料，仅供本项目小组人员参考使用，双方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印。

9.2 当一方发现另一方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告对方。

9.3 双方对本次合作及合同的具体内容负有保密责任，未经对方授权代表书面许可，任何一方不得向其他方提供或披露和合同有关的资料和信息，包括合同本身。但中国现行法律、法规另有规定或经另一方书面同意的除外。

10、维护服务和人员培训

采购单位通过故障保修热线或客户经理报障，五年质保期内，中标供应商负责对出现故障（包括被盗、丢失和雷击、台风等自然灾害造成的故障）的所有设备免费的维修和更换，并提供终身优惠维修保养服务，每次维修都将形成必要的记录，为用户建立一套完整的运行日志。

10.1 提供系统日常巡检服务，确保每台服务器稳定的工作；服务器出现异常情况应在8小时内解决。

10.2 每个季度对整个系统进行现场巡检一次和摄像机镜头擦拭一次，遇重大活动和重要保障任务时，接公安部门通知时应立即进行巡检和擦拭，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

10.3 提供每周7×24小时电话技术服务、技术咨询或现场技术服务。

10.4 针对本项目中的所有设备，中标供应商需在备件库中有高于或等同于本项目设备型号或系列的备品备件，对无法及时修复的故障先免费更换；备品储备量需达到本项目设备的5%。

10.5 提供系统所有故障排除服务，确保系统进行实时、有效的视频探测、视频监视，图像显示、记录与回放。

10.6 提供系统及网络现状测试和评估服务，为客户远程网络视频监控系统提供详细系统测试报告。

10.7 质保期免费提供设备软件升级服务，在网络和设备扩容及软件升级时，中标供应商需派技术人员到场免费实施或指导。

10.8 在系统验收时，中标供应商为系统提供详细的施工文档、设备操作使用指南和维护手册、以及详细的安装调试文档，并提供文档更新服务。

10.9 在设备投入运行后，如对系统软件有所改进，增加新功能，将免费提供使用。

10.10 中标供应商应有完整的售后服务。

10.11 设备安装、调试结束后，中标供应商应立即派有经验的工程师对采购单位人员进行操作和日常管理的培训，并确保采购单位参与培训的人员能独立、熟练地进行操作。

10.12 中标供应商每年对采购单位提供免费培训。

11、付款方式：

在合同签订前中标供应商应向采购人提供合同总金额10%的履约保证金，项目最终验收合格后采购人在15个工作日内付100%的货款，履约保证金自动转为质量保证金，待60个月后无质量与售后服务问题15个工作日内无息退还，所有扣罚的费用（如有）在质量保证金中抵扣，不足的由中标供应商补齐。

12、维护扣款方式：

采购单位发现系统设备故障，中标供应商须承诺在8小时内解决问题，不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，48小时内保证系统投入正常使用。如超过规定时间修复并投入正常使用的，采购单位将按35元/天/业务点的标准进行扣罚，扣罚的费用在质量保证金中抵扣（采购单位定时向中标供应商告知系统运行情况记录，故障时间以采购单位告知中标供应商为准）。

13、完工期

合同签订后120天内完成设备安装和系统调试。

14、设备产权归属

14.1 采购单位拥有整个项目涉及的设备的永久使用权。

14.2 中标供应商在收到采购单位支付的所有项目合同规定的支付款项后，须将项目涉及的设备（以合同附件上注明的设备清单为准）所有权由中标供应商一次性全部移交给采购单位。

四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围（即采购人有权修改采购数量的权利）。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价阶段评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目投标供应商如涉及事业单位、分公司的，负责人等同于法定代表人（招标文件以下同）；分公司的投标保证金允许以上级公司单位名义递交。

6、知识产权

6.1投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标人提供得货物或服务中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

8、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商所投产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定，但中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有规定的除外），否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

9、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

12、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各投标供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。中标供应商须负责本次采购的相关软硬件设备与采购人原有设备的集成工作，该项费用包含在投标总价中。

13、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

14、供应商如果报名后不来参与本次投标要在投标截止前3天给予书面告知及其理由，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情况将其列入不良供应商名单。

15、中标供应商必须是已申请加入浙江省政府采购供应商库的，未申请加入的请到浙江省政府采购网申请加入：http://www.zjzfcg.gov.cn。

二、招标文件

1、招标文件

1.1 招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2 招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3 补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

# 三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一） |
| 2 | 投标设备数量价格表（附件二）； |
| 3 | 设备零件、易损件、备品备件报价表(如有)（附件三）。 |
| 4 | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |

2.2技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-5项供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。投标供应商法定代表人（负责人）参加投标的，不需要提供第2项内容。） |
| 1 | 投标函（附件四） |
| 2 | 供应商法定代表人（负责人）授权书（附件五） |
| 3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件六） |
| 4 | 供应商特定资格条件证明：供应商须具有为系统整体运行、维护的自有管道光纤资源（提供相关证明资料） |
| 5 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖有效公章） |
| 6 | 供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料（复印件加盖公章） |
| 7 | 供应商必须提供检察机关出具的近三年内供应商无行贿犯罪记录复印件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效） |
| 8 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 9 | 法定代表人（负责人）诚信投标承诺书（附件七） |
| 10 | 供应商质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书等（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 11 | 供应商其他相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖公章） |
| 12 | 投标供应商2013年以来接入公安双网双平台的视频监控项目业绩（附件八） |
| 13 | 1、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）； （3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。 2、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或投标复印件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 技术部分（▲序号14-17项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| 14 | 商务偏离表（附件九（一））、技术偏离表（附件九（二）） |
| 15 | 投标产品配置清单（附件十） |
| 16 | 产品详细技术规格书及报价产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 17 | 系统方案 |
| 18 | 施工组织方案、培训方案、验收标准 |
| 19 | 节能环保产品声明函（附件十一） |
| 20 | 节能环保产品清单（附件十二） |
| 21 | 相关投标产品的制造商质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、自主创新、节能环保等方面认证（如有则提供，复印件加盖有效公章） |
| 22 | 拟派本项目实施人员名单（附件十三） |
| 23 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间； |
| 24 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 25 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1供应商应按招标文件中《投标产品数量价格表》填写投标产品数量、价格。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并项目安装完毕验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4投标报价应包含以下内容。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 产品安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

- 采购咨询费

- 售后服务费用

- 其它应包含的费用

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

6.1供应商须按招标文件中的规定提交投标保证金。

6.2投标保证金应确保在投标截止时间前到账 (以换取温州市洞头区公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，建议提前三天办理。

6.3中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。

6.4发生下列情况之一，投标保证金将被不予退还。

(1)投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；

(2)中标供应商无故未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

(3)不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同；

(4)投标供应商在投标文件中提供虚假材料或虚假承诺，经采购人或政府采购监督管理部门确认属实；

(5)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

(6)与其他投标供应商恶意串通的；

(7)中标供应商在规定期限内未能根据招标文件要求提供履约保证金；

(8)经政府采购监督管理部门审查认定投标供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

7、投标文件的有效期

7.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予退还。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

# 8、投标文件的签署

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）授权代表签署，供应商应写全称。

# 四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内。注明需盖公章及签字（签章）处，应有供应商公章及投标授权代表签字（签章）。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明 “商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

3.2供应商在投标截止时间以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被不予退还。

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1在投标截止时间之前递交。

4.2按规定交纳了投标保证金。

4.3包装与密封符合招标文件要求。

4.4投标文件递交到指定的投标地点。

4.5投标供应商法定代表人（负责人）或其授权代表必须携合法有效身份证明原件、投标保证金收据原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定本人亲自递交，并签字签到。

# 五、开标和评标

1、开标

1.1采购机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商的授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3 递交投标文件时，投标人法定代表人（负责人）授权代表必须出示并递交法定代表人（负责人）授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件、检察机关出具的近三年内投标人无行贿犯罪记录原件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）；法定代表人（负责人）直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件、检察机关出具的近三年内投标人无行贿犯罪记录原件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）。

未提供以上证明的投标文件将拒收。

1.4 开标

1）首先当众开启供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表合法身份证明原件、法定代表人（负责人）授权书原件、投标保证金收据原件、检察机关出具的近三年内投标人无行贿犯罪记录原件（在投标文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）。

为方便供应商投标，供应商法定代表人（负责人）授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购人及采购组织机构不承担任何责任。

2）对各供应商进行资格审查，通过资格审查的供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

3）由评标委员会对供应商资信、资质及技术进行评审。评审通过的供应商，进入商务报价标开标。不通过的，退还其商务报价部分投标文件。

4）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席。供应商代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对商务报价标开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布各供应商技术资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启各供应商“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，指定专人作好记录，存档备查。

5）开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2、资格审查

开标后，采购人或者采购机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查内容如下：

| 1 | 投标函（附件四） |
| --- | --- |
| 2 | 供应商法定代表人（负责人）授权书（附件五） |
| 3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件六） |
| 4 | 供应商特定资格条件证明：供应商须具有为系统整体运行、维护的自有管道光纤资源（提供相关证明资料） |
| 5 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，复印件加盖有效公章） |
| 说明：本表所列内容，供应商均须提供，欠缺任意一项内容，资格审查不予通过，不再进入技术资信标评审。（投标供应商法定代表人（负责人）参加投标的，不需要提供第2项内容。） |

3、评标

3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标候选人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2评标应当遵循下列工作程序：

1) 投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

6）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

7）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5 开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

3.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

3.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

4.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

5、禁止供应商相互串通投标。
5.1、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的投标文件相互混装；
（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2、经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

6、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

# 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

5、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标人与采购人签订合同前递交。

6、采购咨询费

中标人在领取中标通知书同时向咨询机构支付柒万伍仟元的采购咨询费，采购咨询费包含在投标总价中。

采购咨询费汇入以下帐号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号：11004847888501

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
   中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1） 通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见附件2）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件3）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认            公司为        行业的       （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局

（或供应商注册地中小企业主管部门）盖章：

日期：

附件3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二） 财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三） 财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分  合同格式（参考格式）

编号  ：

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

- 合作标的

1、甲方委托乙方整体承包建设历年民安视频监控系统更新改造。

2、甲方委托乙方对历年民安视频监控系统更新改造所涉及的设备、网络进行规范化维护。

- 双方权利和义务

1、 甲方权利

1.1、历年民安视频监控系统更新改造(以下简称监控系统)的总体架构和技术标准由甲方确定。

1.2、监控系统应遵循开放系统的原则，提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库管理系统等方面的接口和协议。能实现与甲方已有内网视频共享平台和温州市公安内网视频共享平台的互联、互通、互控。

1.3、监控系统中一次性投资的图像数据所有权归属甲方，未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让给第三方使用。

1.4、监控系统的账号管理权、图像应用及管理权归属甲方。

1.5、甲方对乙方的平台不能正常运行或因平台技术维护原因造成图像数据丢失有权要求乙方及时改进。如遇乙方平台技术升级、承载网链路割接等，并在征得甲方同意的基础上，乙方应提前48小时书面通知甲方，说明可能造成的影响和范围，并确保每次平台技术升级和承载网链路割接在6小时内完成，在此时间内所造成的图像数据丢失，乙方不承担违约责任。

1.6、甲方对乙方建立系统运行状况考核制度，以确保监控系统的顺利建设和高效运行。

2、甲方的义务

2.1、甲方应合理使用相关的电路与设备，不得将用于监控系统的电路与设备进行经营性活动或转租、转让给其他任何单位或个人使用。

2.2、保证由甲方投资并连接到监控系统的有关设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求，保证符合相关的技术标准和规范。

2.3、甲方应当遵守双方商定的协议资费标准，按时交纳相关费用。

2.4、甲方应做好乙方进行监控系统安装工作中的相关协调事宜和各项准备工作。主要包括：

- 入网的组织、协调、勘查工作，保证其入网的各机构配合乙方的安装调测工作；

- 协助乙方做好相关部门的协调工作，如建设、电力、城管、交通、供水等部门，配合乙方完成前期准备工作；

- 甲方协助乙方在监控点安装时的道路、绿化带等开挖审批手续的协办。

2.5、甲方应当保证置于甲方场地内的乙方设备的安全，如因甲方原因损坏，由甲方负责赔偿。

2.6、协议期内如遇业务点需移机，则乙方按照甲方要求进行移机，移机数量超出协议免费移机数量的，则甲方需对超出部分支付相应的移机费用，具体费用根据实际外勘后核算。

3、乙方的权利

3.1、乙方有权按照与甲方签署的协议，收取有关资费，以保证监控系统的正常运营。

3.2、甲方在本协议期内，不能按时履行付款义务时，乙方按照协议约定，有权停止欠费方的本协议项下有关的服务和业务，并有权对所欠费用进行追缴。

3.3、在协议期内，甲方业务点如需移机，移机数量超出协议免费移机数量的，则乙方有权收取对超出部分支付相应的移机费用，具体费用根据实际外勘后核算。

4、乙方的义务

4.1、保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合国家、省、市、文件相关标准、规范和建设要求，保证满足甲方正常工作需求。

4.2、所提供的通讯线路和设备质量应符合国家电信主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方通讯需求。为监控系统建立光纤承载专用网，达到与公安内网互连的安全性要求。

4.3、无条件开放视频监控网络的接口和协议，实现今后不同网络运营商的互联互通；平台厂商无条件开放接口和协议，无偿提供已建系统的整合和今后平台的升级、维护等。

4.4、负责建立健全监控系统的技术档案和维护档案并提供给甲方。

4.5、负责监控图像集中存储设备级的配置和管理，不具有监控图像浏览、录像调用权限。乙方应做好运行维护人员的保密安全教育和管理，未经甲方允许不得对监控系统中的图像数据进行下载和传播。

4.6、应指定专门的联络人，负责监控系统的技术咨询、业务开通、平台维护、前端及监控中心软硬件维护的接洽工作。

4.7、前端设备，包括辅助灯光（如有安装）的日常运行电费由乙方自行负责。

4.8、为甲方提供及时优质的服务，保障网络的运行稳定，负责故障的全程处理，乙方将提供365天7×24小时热线电话服务，并确定专人联系。

- 工程进度安排

| 项目 | 预计时间 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 费用及支付方式

1、工程总造价计人民币              元，大写：              元整。

2、付款方式：

在合同签订前乙方应向甲方提供合同总金额10%的履约保证金，项目最终验收合格后甲方在15个工作日内付100%的货款，履约保证金自动转为质量保证金，待60个月后无质量与售后服务问题15个工作日内无息退还，所有扣罚的费用（如有）在质量保证金中抵扣，不足的由乙方补齐。

12、维护扣款方式：

甲方发现系统设备故障，乙方须承诺在8小时内解决问题，不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，48小时内保证系统投入正常使用。如超过规定时间修复并投入正常使用的，甲方将按35元/天/业务点的标准进行扣罚，扣罚的费用在质量保证金中抵扣（甲方定时向乙方告知系统运行情况记录，故障时间以甲方告知乙方为准）。

- 保密

1、未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。

2、甲乙双方通过本合同实施了解到对方的有关网络组织、业务发展、价格策略等商业机密时，双方均有义务为对方保密。

- 违约

1、任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均被视为违约。任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为存在，则应在二十日内对违约行为予以纠正并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在二十日内向对方提出书面异议或说明。在此情形下，甲乙双方可就此问题进行协商，协商不成，按本合同争议条款解决。违约方应承担因自己的违约行为而造成的法律责任。

2、无论本合同其他条款是否有相反约定，一方对另一方因本合同项下行为而导致的收益或利润损失、未实现预期的节约、商业信誉损失以及数据丢失等其他损失不承担责任。

- 争议解决

双方因本合同的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向被告所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

- 免责条款

1、因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。由于不可抗力导致合同不能或者没有必要继续履行的，本合同可由乙方解除。

2、不可抗力指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

3、若因一方延迟履行后发生不可抗力导致不能履行，不能免除责任。

- 合同的变更、解除

在合同有效期内双方中任何一方欲变更或解除合同必须采取书面形式，口头无效。解除合同需提前一个月向对方提出。

- 附则

1、合同正本以及附件其条款受国家《合同法》的保护，附件作为合同正本的有效补充，与合同正本具有同等的法律效力。本合同附件有：

（1）采购人的招标文件与补充文件；

（2）中标供应商投标文件；

（3）询标纪要和承诺书；

（4）中标通知书。

2、本合同一式  份，甲乙双方各执  份，自双方法定代表或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

3、合同有效期为五年。合同期满后，所有硬件设备所有权归甲方所有。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 单位负责人或授权代表（签字）： | 机构负责人或授权代表（签字）： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

（合同签订后采购人或供应商须将合同副本送达

洞头区财政局采购办及公共资源交易中心采购科备案）

第六部分    附件—投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一

开标一览表

供应商名称：                       招标编号：                 价格单位：   元

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 历年民安视频监控系统更新改造 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备费，设备技术服务费（含设备安装调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、保险费、技术培训费、第三方检测费、验收费等。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

投标设备数量、价格表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |

说明：报价中须包含设备费，设备技术服务费（含设备安装调试直至能够正常使用的费用）、材料费、随机工具费、随机附件费、税金、运输费、人工费、保险费、技术培训费、第三方检测费、验收费等。

▲ 不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

▲ 表格可以延续。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

设备零件、易损件、备品备件报价表(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

二、资信标部分格式

附件四

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按采购人要求完成项目建设。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

7、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人（负责人）授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人（负责人）姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人（负责人），现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人（负责人）授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：         年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴法人（负责人）授权代表身份证复印影印件

粘贴法人（负责人）身份证复印影印件

附件六

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 供应商名称（加盖盖章）： |
| 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件七

法定代表人（负责人）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人（负责人）的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。

九、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（负责人）（签字或签章）：

投标供应商（盖章）：

承诺书签署日期：   年   月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件八

投标供应商2013年以来接入公安双网双平台的视频监控项目业绩

（合同签订方名称须与本次投标供应商名称一致；同一个业绩必须提供合同复印件及验收报告复印件并加盖公章，投标时提供合同及验收报告原件，不允许只提供此表）

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

三、技术标部分格式

附件九

（一）商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：表格可以延续

附件十

投标产品配置清单

供应商名称：                        招标编号：                    投标项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌产地 | 主要参数规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、放置技术资信标中

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

3、本表相当于不带价格的详细报价表。所有项目均需在本表体现。

附件十一

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品均已录入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”或最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额    %（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件十二

节能（环保）产品清单

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、表格后附相关证明材料。

2、表格可以延续

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件十三

# 拟派本项目实施人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书等复印件加盖公章。

2、提供相关人员社保部门出具的近三个月的社保缴纳证明（复印件加盖公章）。

3、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商盖章：

表格可以延续；

第七部分    评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

本次开标，开标程序如下：

第一步：当众开启投标供应商技术资信标。

第二步：对各投标供应商进行资格审查，通过资格审查的投标供应商，进入其技术资信标评审。资格审查不通过的，退还其未拆封的相关投标文件。

第三步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、资质及技术进行评审。评审通过的投标供应商进入商务报价标开标，不通过的退还其商务报价部分投标文件。宣布各投标供应商技术资信标得分情况。

第四步：开启通过技术资信部分评审的投标供应商商务报价部分投标文件，公布各投标供应商的商务报价，由评委统一进行商务报价部分得分计算。

第五步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告。

第六步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的供应商为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标人或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评分细则

一、商务报价评分 30分；

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格折扣。

本次采购预算为650万元，如果所有供应商的投标价均超出采购预算金额，本次采购做流标处理。如果仅仅某个（些）供应商投标报价超出采购预算金额的，则该供应商按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩综合评分  70分

| 序号 | 项目名称 | 分值 | 打分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人评价 | 3分 | 根据投标人技术力量、经营信誉、市场知名度等总体情况由评委综合评价打分。好3-2分，较好2-1分，一般1-0分。 |
| 2 | 所投摄像机、智能人脸采集设备厂商的评价 | 3分 | 根据所投摄像机、智能人脸采集设备厂商的技术力量、质量体系认证，经营信誉等总体情况由评委综合评价打分。好3-2分，较好2-1分，一般1-0分。 |
| 3 | 投标产品品牌、配置及技术参数情况 | 3分 | 根据所投产品的品牌知名度、产品选型整体系统性能(包括配套附件、辅材等) 由评委进行横向比较打分。好3-2分，较好2-1分，一般1-0分。 |
|  |  | 5分 | 根据所投产品的技术参数情况由评委进行横向比较打分。好5-3分，较好3-2分，一般2-0分。 |
|  |  | 4分 | 提供补光灯拥有公安部科技成果推广文件得2分，提供国家３Ｃ认证得1分，提供整灯ＣＱＣ认证得1分。没有不得分。 |
| 4 | 设备机房 | 6分 | 为了提高服务质量，保障设备的顺利运行，本项目实施区域内必须建有设备机房，设备机房属于投标供应商（含下属单位）自有产权的，得3分；场地为租用的需提供10年以上的租赁合同，得1分。（提供产权证明或租赁合同） 投标供应商发电机功率满足本项目需求30KW的得1分，在30KW基础上为本项目冗余50KW-80（不含）KW的得2分，在30KW基础上为本项目冗余≥80KW的得3分,其他不得分（须提供投标供应商（含下属单位）场地实物照片等相关证明材料）； 如果产权和发电机组为下属单位所有的，须提供相关资料并证明其隶属关系）。 |
| 5 | 系统方案 | 6分 | 根据供应商提供投标系统方案横向比较打分。 投标方案的总体设计（含五层架构等），0-4分。 满足本项目的光纤资源情况、网络建设方案，0-2分。 |
| 6 | 施工组织安排 | 5分 | 为保证工程施工质量，根据参加本项目主要施工管理人员打分，投标人提供1个PMP项目管理证书的管理人员得1分，最多得5分，须提供管理人员证书和社保部门出具的近三个月的社保缴纳证明复印件加盖公章。 |
|  |  | 5分 | 为确保本项目系统更新改造能最大限度保持平稳过渡，不影响现有视频监控系统的使用，投标供应商须制定项目改造实现方案，由评委根据投标供应商的方案合理性以及对现场和系统运行情况的熟悉度进行比较打分。好5-3分，较好3-2分，一般2-0分。 |
|  |  | 5分 | 包括项目施工计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施、服务于本项目的施工人员等，由评委横向比较打分。好5-3分，较好3-2分，一般2-0分。 （须提供施工人员社保部门出具的近三个月的社保缴纳证明复印件加盖公章） |
| 7 | 供应商业绩 | 6分 | 根据投标供应商2013年以来接入公安双网双平台的视频监控项目业绩进行打分：单个项目金额500万（含）以上的得2分，单个项目金额200万（含）-500万的得1分，单个项目金额100万（含）-200万的得0.5分，最多可得6分。（合同签订方名称须与本次投标供应商名称一致否则不得分；同一个业绩必须提供合同复印件及验收报告复印件并加盖公章，投标时提供合同及验收报告原件，未提供原件或提供不全均不得分） |
| 8 | 技术支持与售后服务能力 | 9分 | 为保障本项目的售后服务质量，缩短故障响应时间，根据投标供应商（含下属单位）在本项目区域内拥有的维护队伍人数及驻点数量由评委横向比较打分（提供相关证明材料），好5-3分，较好3-1分，一般1-0分。 |
|  |  |  | 对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施，客户评价情况等)综合比较打分。好4-2分，较好2-1分，一般1-0分。 |
| 9 | 应急响应 | 6分 | 根据投标供应商（含下属单位）在本项目区域内实施过政府视频监控应急施工项目，每个得1分，最多得4分（提供相应材料证明）； |
|  |  |  | 投标供应商提供本项目应急响应预案的得2分。 |
| 10 | 政策功能分 | 2分 | 投标产品已纳入《节能产品政府采购清单》（0-1分）、具有《环境标志产品政府采购清单》（0-1分），由评委综合打分。 投标文件中必须按招标文件附件十一、附件十二要求提供 “节能环保产品声明函”、“节能（环保）产品清单” 及相关证明材料，缺一不可，否则不予给分。 |
| 11 | 标书制作 | 2分 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项由评委综合打分（0-2分）。 |

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的规定，投标人系指参与本次投标的供应商，如采用母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等均不视为投标人本身具有相应的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标价也相同，则抽签决定），并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标文件封条

（注：投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

历年民安视频监控系统更新改造项目商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人（负责人）或 其 法 定 代 表 人 （负责人）委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

历年民安视频监控系统更新改造项目资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人（负责人） 或 其 法 定 代 表 人 （负责人）委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

历年民安视频监控系统更新改造项目业绩等原件部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人（负责人） 或 其 法 定 代 表 人（负责人） 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

（不需要提供证书原件的项目，则无需提供）