兰溪市六洞山风景区管理处关于六洞山风景区智慧景区建设项目更正公告

六洞山风景区智慧景区建设项目，项目编号：jhjp-lxlds20180126001005

# 招标文件第三章  招标需求中所有的零部件(提供公安部检测报告) 更改为整机(提供公安部检测报告)，具体以此需求为准：

| 序号 | 产品名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、景区的安保管理信息系统 |
| （一） | 景区出入口车辆智能监测系统 |
| 1 | 微卡口/智慧监控单元 (提供公安部检测报告) | 18寸一体化防护罩设计 传感器类型：彩色CMOS，尺寸≥1/1.9”； 【*】100/1000M以太网接口≥2个，RS232接口≥4个，RS485接口≥2个，USB接口≥2个，BNC接口≥1个，DC5V输出接口≥1个，IO输入接口≥8个，支持IO触发抓拍，报警输入接口1个，报警输出接口2个，外同步输入接口≥1个；。 图像分辨率≥1920*1200，视频分辨率≥1920×1200，全分辨率下视频帧率1~50fps可调； 最低照度：彩色：≤0.0008lx（AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块），黑白：≤0.0001lx（AGC ON、RJ45输出，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 水平中心分辨力：≥1000TVL； 支持H.264H、H.264M、H.264B、MJEPG四种压缩标准 可通过输出接口外接控制雨刷； 可对抓拍的多张违章行为图片合成一张图片，并支持多种组合方式；图片上可叠加OSD黑边，OSD像素0~1024Pixel可调 支持四码流输出，可同时输出主码流、辅码流、辅码流1和辅码流2四种码流，辅码流、辅码流1和辅码流2的分辨率可设 支持三快门（视频快门、图片快门、抓拍快门） 支持自动区分机动车（不含摩托车）、二轮车（摩托车、自行车，电动二轮车）、三轮车和行人，类型区分准确率不低于90%，非机动车、行人捕获率白天、晚上不低于99% 录像和图片防篡改功能； 【*】支持人脸特征识别功能,可识别主驾驶员男女功能，白天准确率≥95%，晚上准确率≥95%。 支持线圈触发、雷达触发和视频触发进行车辆捕获； 【*】支持250种车标识别，白天准确率≥99%，夜间准确率≥99%。 具有多种违法检测抓拍功能，包括压线、逆行、黄牌车辆、超速、欠速、蓝牌车辆、机动车占用非机动车道抓拍、违法停车等功能； 工作温度-40℃~+80℃。 外壳防护等级IP66 | 2 | 台 |
| 2 | 卡口平台服务器 | Centos 6.6；Intel Xeon E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz，8C)*1；16G DDR4 ECC REG 内存*1；1T 3.5吋 6GbSATA硬盘*2；1000M网口*4；显示屏无；1+1冗余电源；1U，含平台软件。 支持卡口系统接入管理，支持车辆过车数据展示分析，支持归属地分析统计，支持车牌车标分析统计；支持停车场出入口管理，支持收费管理。 | 1 | 台 |
| 3 | LED频闪灯 (提供公安部检测报告) | 集成数字式照度传感器，具备自动光感功能 支持多级环境亮度可选 平均功耗≤23W 频闪亮度等级30级可调 在距补光灯20米处，亮度等级20时光斑照度不得超过40lx 支持通过摄像机远程控制亮度等级 支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭 支持通过RS485控制频率、亮度等 支持频闪级联功能 支持远程显示补光灯状态功能 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us 频闪频率：20、25、30、50、60、75、90、100、120Hz 9档可选 频闪持续时间：1、2、3ms可选 频闪延时：0、1、2、3、4ms可选 色温范围6000k~6700k 工作温度-40℃~80℃ 可根据环境亮度变化自动点亮或熄灭，环境亮度阀值10档可调 IP67 | 2 | 只 |
| 4 | 气体放电闪光灯 (提供公安部检测报告) | 光源采用氙气灯 光斑可覆盖2条标准车道 20m峰值照度≤4000lx 显色指数≥65Ra 色温≥4000K 回电时间≤50ms，点亮时间≤2ms 在AC220V±44V、50Hz±2Hz的电源条件下，基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的15% 工作温度-40℃~80℃ 【*】外壳防护等级IP66 为满足整体系统功能的完整性，“摄像机、镜头、LED频闪灯、爆闪灯”设备必须使用统一品牌 | 2 | 只 |
| 5 | L型6米杆 | 6米镀锌L型道路卡口监控立杆，含地笼、水泥浇筑等 | 1 | 根 |
| 6 | 8口接入交换机 | 交换容量：≥64Gbps 转发性能：4.2Mpps 接口类型：可用百兆接口数量≥8，上行千兆接口数量≥2 | 1 | 台 |
| 7 | 摄像机电源 | DC12V/50A | 1 | 只 |
| 8 | 防水安防箱 | 定制 | 3 | 只 |
| 9 | 综合管线 | 定制 | 1 | 项 |
| 10 | 辅材 | 定制 | 1 | 批 |
| （二） | 景区安全视频监控系统（原有监控系统改造升级） |
| 2.1 | 1号停车场 |
| 1 | 枪式摄像机 (提供公安部检测报告) | 具有200万像素 CMOS传感器； 【*】摄像机内置靶面尺寸为1/1.8” 在1920x1080 @25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile 支持三码流技术，主码流最大1920x1080@30fps，子码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps 【*】支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2 支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑，手机或其他设备上读取 【*】支持人脸侦测功能，可同时检测20个人脸 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms 信噪比不小于60dB 红外补光距离不小于150米 【*】支持最多同时开启26个视频窗口进行画面浏览 支持12行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能 在IE浏览器下，具有远程监控平台接入配置选项 支持黑白名单功能，最多可添加100个IP地址 支持智能后检索的开启或关闭 【*】摄像机与客户端之间支持语音对讲功能，对讲声音支持立体声设置选项 具备越界入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、 逆行等智能行为分析功能 客流量统计准确率不低于96% 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、走廊模式、同轴传输、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、用户管理、远程管理、配置管理、日志检索等功能 具有音频异常侦测、遮挡报警、虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、场景变更侦测、场景自适应等功能 具有1个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、1个CVBS视频输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个SD卡插槽、1个RESET按键 支持128G SD卡 支持IP67防护等级 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作 支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作 | 6 | 只 |
| 2 | 星光球 (提供公安部检测报告) | 图像传感器1/1.8” CMOS，总像素:≥200万像素，分辨率:1920×1080； 光学变倍≥30倍； 镜头采用F1.12大光圈 【*】支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 可识别距离样机900m的人脸轮廓; 信噪比支持不小于62dB 视频编码方式支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG；并可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile 支持最多同时开启35个视频窗口进行画面浏览 【*】支持水平手控最大速度不小于1000°/S，最小速度不大于0.1°/S，云台定位精度为±0.1° 设备垂直旋转范围应达到 -35~90° 支持云存储 支持客流统计，支持导出热度图 网络传输能力满足发送3000个数据包，重复测试3次，每次丢包数小于1个 设备应不少于2048个预置位，支持512条巡航路径，每条巡航可以添加32个预置点，支持512条模式路径，每条路径的记录时间应大于16分钟; 车辆捕获率白天/晚上都不小于99%，支持车牌识别白天/晚上都不小于99.1%，同时可在抓拍图片上叠加设备编号、抓拍时间、车牌号码、车身颜色等信息 支持对违章停车、掉头、压线、违法变道、逆行、倒车、机动车占用非机动车车道等行为进行抓拍并自动对目标车辆进行跟踪并识别，支持白天车辆有效监测距离最大为240m 【*】北斗定位跟踪灵敏度为-159dbm,GPS跟踪灵敏度为-159dbm； 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-80℃ 电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作 【*】支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中50辆机动车辆 支持IP67，TVS 10000V防雷、防浪涌、防突波 | 1 | 只 |
| 3 | 枪机支架 | 枪机壁装支架 | 6 | 只 |
| 4 | 监控立杆 | 6米镀锌监控立杆，含地笼、水泥浇筑等 | 1 | 根 |
| 5 | 8口百兆交换机 | 交换容量：≥64Gbps 转发性能：4.2Mpps 接口类型：可用百兆接口数量≥8，上行千兆接口数量≥2 | 1 | 只 |
| 6 | 光模块 | 千兆光模块 | 2 | 块 |
| 7 | 摄像机电源 | DC12V/50A | 1 | 只 |
| 8 | 室外防水安防箱 | 定制（需含防雷器、空开、电源插座等） | 1 | 只 |
| 9 | 22U机柜 | 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 | 1 | 只 |
| 10 | 综合管线 | 定制 | 1 | 项 |
| 11 | 辅材 | 定制 | 1 | 批 |
| 2.2 | 2号停车场 |
| 1 | 枪式摄像机 (提供公安部检测报告) | 具有200万像素 CMOS传感器； 【*】摄像机内置靶面尺寸为1/1.8” 在1920x1080 @25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile 支持三码流技术，主码流最大1920x1080@30fps，子码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps 【*】支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2 支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑，手机或其他设备上读取 【*】支持人脸侦测功能，可同时检测20个人脸 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms 信噪比不小于60dB 红外补光距离不小于150米 【*】支持最多同时开启26个视频窗口进行画面浏览 支持12行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能 在IE浏览器下，具有远程监控平台接入配置选项 支持黑白名单功能，最多可添加100个IP地址 支持智能后检索的开启或关闭 【*】摄像机与客户端之间支持语音对讲功能，对讲声音支持立体声设置选项 具备越界入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、 逆行等智能行为分析功能 客流量统计准确率不低于96% 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、走廊模式、同轴传输、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、用户管理、远程管理、配置管理、日志检索等功能 具有音频异常侦测、遮挡报警、虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、场景变更侦测、场景自适应等功能 具有1个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、1个CVBS视频输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个SD卡插槽、1个RESET按键 支持128G SD卡 支持IP67防护等级 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作 支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作 | 8 | 只 |
| 2 | 枪机支架 | 枪机壁装支架 | 8 | 只 |
| 3 | 监控立杆 | 6米镀锌监控立杆，含地笼、水泥浇筑等 | 2 | 根 |
| 4 | 8口百兆交换机 | 交换容量：≥64Gbps 转发性能：4.2Mpps 接口类型：可用百兆接口数量≥8，上行千兆接口数量≥2 | 1 | 只 |
| 5 | 光模块 | 千兆光模块 | 2 | 块 |
| 6 | 摄像机电源 | DC12V/50A | 1 | 只 |
| 7 | 室外防水安防箱 | 定制（需含防雷器、空开、电源插座等） | 1 | 只 |
| 8 | 22U机柜 | 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 | 1 | 只 |
| 9 | 综合管线 | 定制 | 1 | 项 |
| 10 | 辅材 | 定制 | 1 | 批 |
| 11 | 路面开挖回填 | 水泥、柏油及其它路面开挖回填 | 1 | 项 |
| 12 | 停车收费系统 | 在1号、2号停车场共同出口处配置停车收费系统 | 1 | 套 |
| 2.3 | 3号停车场 |
| 1 | 枪式摄像机 (提供公安部检测报告) | 具有200万像素 CMOS传感器； 【*】摄像机内置靶面尺寸为1/1.8” 在1920x1080 @25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile 支持三码流技术，主码流最大1920x1080@30fps，子码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps 【*】支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2 支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑，手机或其他设备上读取 【*】支持人脸侦测功能，可同时检测20个人脸 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms 信噪比不小于60dB 红外补光距离不小于150米 【*】支持最多同时开启26个视频窗口进行画面浏览 支持12行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能 在IE浏览器下，具有远程监控平台接入配置选项 支持黑白名单功能，最多可添加100个IP地址 支持智能后检索的开启或关闭 【*】摄像机与客户端之间支持语音对讲功能，对讲声音支持立体声设置选项 具备越界入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、 逆行等智能行为分析功能 客流量统计准确率不低于96% 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、走廊模式、同轴传输、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、用户管理、远程管理、配置管理、日志检索等功能 具有音频异常侦测、遮挡报警、虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、场景变更侦测、场景自适应等功能 具有1个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、1个CVBS视频输出接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个SD卡插槽、1个RESET按键 支持128G SD卡 支持IP67防护等级 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作 支持电源备份功能，设备可同时采用DC12V与POE供电，当一路电源停止后，设备仍能正常工作 | 5 | 只 |
| 2 | 枪机支架 | 枪机壁装支架 | 5 | 只 |
| 3 | 监控立杆 | 6米镀锌监控立杆，含地笼、水泥浇筑等 | 1 | 根 |
| 4 | 8口百兆交换机 | 交换容量：≥64Gbps 转发性能：4.2Mpps 接口类型：可用百兆接口数量≥8，上行千兆接口数量≥2 | 1 | 只 |
| 5 | 光模块 | 千兆光模块 | 2 | 块 |
| 6 | 摄像机电源 | DC12V/50A | 1 | 只 |
| 7 | 室外防水安防箱 | 定制（需含防雷器、空开、电源插座等） | 1 | 只 |
| 8 | 22U机柜 | 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准 | 1 | 只 |
| 9 | 综合管线 | 定制 | 1 | 项 |
| 10 | 辅材 | 定制 | 1 | 批 |
| 11 | 路面开挖回填 | 水泥、柏油及其它路面开挖回填 | 1 | 项 |
| 2.4 | 游客中心及地下河洞内 |
| 1 | 低照度枪式摄像机 (提供公安部检测报告) | 摄像机内置靶面尺寸为1/1.8” 最大分辨率1920x1080 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL 【*】最低照度彩色：0.0004 lx，黑白：0.0001 lx 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265、H.264都支持Baseline/Main/High Profile 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@50fps，第三码流最大1920x1080 @50fps 【*】支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值 图像传输延时≤80ms 信噪比不小于60dB 红外补光距离不小于200米 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览 支持12字符叠加功能，具有图片叠加到视频画面功能 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域 具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留/消失、人员聚集、停车、徘徊、快速移动等智能行为分析功能 具备人脸抓拍、人脸增强、虚焦侦测、音频异常侦测、场景变更侦测、故障报警等功能 具有区域裁剪、走廊模式、感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、数字降噪、透雾、电子防抖、断电保护、用户管理、日志检索、配置保持等功能 【*】在音频编码格式设置为PCM、G711、AAC时，采样频率可设置为48KHz 具有2路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口 具有1个10M/100M/1000M RJ-45 网络接口、1路CVBS视频输出、1个SD卡插槽，1个 RS-232接口、1个RS485接口 支持IP67、IK10防护等级 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 支持DC12V/AC24V/POE供电，电源电压在DC12V±30%或AC24V±30%范围内变化时设备可以正常工作 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压 | 30 | 只 |
| 2 | 枪机支架 | 枪机壁装支架 | 30 | 只 |
| 3 | 8口百兆交换机 | 交换容量：≥64Gbps 转发性能：4.2Mpps 接口类型：可用百兆接口数量≥8，上行千兆接口数量≥2 | 5 | 只 |
| 4 | 光模块 | 千兆光模块 | 10 | 块 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V/50A | 5 | 只 |
| 6 | 室外防水安防箱 | 定制（需含防雷器、空开、电源插座等） | 5 | 只 |
| 7 | 综合管线 | 定制 | 1 | 项 |
| 8 | 辅材 | 定制 | 1 | 批 |
| （三） | 人脸识别系统 |
| 1 | 人脸抓拍机 (提供公安部检测报告) | 摄像机内置靶面尺寸为1/1.8” 镜头支持自动变焦、自动调节光圈及ABF按键一键聚焦功能 最大分辨率1920x1080 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL 【*】最低照度彩色：0.0004 lx，黑白：0.0001 lx 【*】支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@60fps，子码流最大704x480@60fps，第三码流最大1920x1080 @60fps，第四码流最大704x480@60fps，第五码流最大1920x1080 @60fps 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms 支持smart264编码功能，摄像机开启smart264功能后，码流节约1/3 信噪比不小于60dB 支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置 支持12行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设，具有图片叠加到视频画面功能 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域 【*】在IE浏览器下，具有远程监控平台接入配置选项 支持智能后检索的开启或关闭 具有区域裁剪、场景参数设置、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、用户登录锁定、远程管理、配置管理等功能 具有音频异常侦测、遮挡报警、虚焦侦测、人脸侦测、人脸增强、人脸区域自动曝光、场景变更侦测、场景自适应等功能 支持非机动车、无牌机动车及行人抓拍功能 【*】支持存储空间显示功能，在IE浏览器下，具有存储空间开启/关闭选项，功能开启后，样机有3种模式显示存储卡剩余存储时长 在音频编码格式设置为PCM、G711、AAC时，采样频率可设置为8~48KHz 具有2路报警输入接口、2路报警输出接口、2路音频输入接口、1路音频输出接口 具有1个RJ45网络接口、1个CVBS视频输出接口、1个内置麦克风、1个RS485接口、1个RS232接口、1个SD卡插槽、1个RESET按键、1个ABF按键 支持AC24V/DC12V/POE供电，电源电压在AC24V±30%或DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作 | 1 | 只 |
| 2 | 摄像机支架 | 壁装支架 | 1 | 只 |
| 3 | 人脸对比分析超脑 (提供公安部检测报告) | 采用嵌入式Linux系统 32路8盘位网络硬盘录像机； 最大支持32路网络高清信号接入，最大接入带宽320Mbps； 【*】内置8个SATA接口，可支持8TB硬盘； 支持RAID 0、1、5、6、10、50、60和热备； 支持12M/8M/5M/3M/1080P/1.3M/720P视频输出； 支持4K分辨率码流接入并解码输出 可支持H.264和H.265编码格式混和接入解码； 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持双HDMI异源输出； 支持16路1080P或4路4K视频解码回放及倒放； 【*】支持通过浏览器或客户端，以CSV文档的形式，导入导出远程设备配置。CSV文档允许用户编辑 支持即时回放：预览界面下，单通道回放刚过去的5-60分钟的录像； 支持对录像的某个时间点进行添加标签，最大支持256个标签，并可进行査询； 支持1个外置eSATA接口，4个外置USB 接口； 支持2个千兆以太网口，并支持网络容错、双网域应用等工作模式 ，支持16路报警输入，6路报警输出接口 支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据传输和存储； 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改； 支持录像切片回放功能实现录像的快速查找，通过录像切片回放可以按时间进度将一段长录像分成4/8/16小份，然后进行多画面同时回放，迅速定位目标，极大地节省录像查找时间； 支持双操作系统，支持Normal和Rescue两套系统，可进行切换； 支持N+M集群管理, 当设备环境中包含多台NVR时，NVR可配置为集群工作，工作组的任意多台设备出现故障，备用组按算法选举最高优先级的设备无缝替换故障设备恢复正常，替换设备的视频数据回传； 支持智能回放功能，支持人脸检测等智能事件的录像回放，可按照通道、开始时间和结束时间选择； 支持登录验证，密码错误5次以上将被锁定； 支持秒级回放，可记录并回放设备断网前一秒图像； | 1 | 套 |
| 4 | 综合管线 | 定制 | 1 | 项 |
| 5 | 辅材 | 定制 | 1 | 批 |
| （四） | 指挥中心设备及网络设备 |
| 1 | 拼接屏 | 屏幕尺寸46寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦3.5mm，功耗≦133W； 亮度不低于800cd/m2，对比度不低于4800:1，图像显示清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级； 输入接口可支持：USBx2，HDMI×2，VGA×1，DVI环入×1，AV,BNC×1，Y(YPbPr)×1，Pb(YpbPr)×1，Pr(YpbPr)×1，音频，RJ45/ISP，输出接口可支持：VGA×1，DVI环出×1，AV,音频,RJ45，DEBUG/ISP×1； 【*】液晶显示单元符合GB9254-2008—30MHz～1000MHz 辐射骚扰场强限值要求； 【*】液晶显示单元漏光度低于 0.02cd/m²； 【*】液晶拼接单元具备3 组冗余风扇，一个风扇损坏不会影响整机运行 【*】显示单元通过GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验检测； 考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品； | 4 | 块 |
| 2 | 拼接屏支架 | 模块化支架 | 1 | 套 |
| 3 | 解码器 (提供公安部检测报告) | 标准19”机架式，4U机箱高度，12个板卡槽位，嵌入式系统，模块化设计，支持双电源冗余，具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作； 支持刀片式音视频图像处理板，可根据需要配置不同数量的输入板和输出板，最大可以配置1块主控板，1块控制板，10块业务板。输出板卡支持热插拔功能； 要求主控板至少具有1个VGA输出，不少于2个千兆网口、3个USB接口。 【*】支持100路视频（1920×1080、25fps、8Mbps）同时进行接收和转发。 支持1、4、6、8、9、16、25、36等分割显示，支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像； 【*】视频上墙延时小于92ms； 要求设备支持虚拟LED显示功能，即在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节； 【*】具备底图功能，支持BMP、JPEG图片格式，支持底图更换、轮巡，最大支持分辨率15765X8868的底图； 支持电视墙的拼接功能，单块输出板卡最多可支持6个屏幕拼接，支持多块输出板卡进行拼接； 设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端进行配置管理； 【*】获得国家火炬计划认证证书复印件。 考虑系统兼容稳定性，图像拼接控制器必须与显示单元、控制软件采用同一厂家产品； | 1 | 台 |
| 4 | 管理软件 | 支持视频监控管理、支持客流系统接入、支持SOS系统接入、支持人脸识别系统接入、支持出入口系统接入、支持解码上墙，200路授权 | 1 | 套 |
| 5 | 管理服务器 | Linux；Xeon E5-2609v3 1.9G 15M 6C*1；8G DDR4 ECC REG 内存*2；1T 3.5吋 6Gb SAS硬盘*2；千兆口*4；单电源 ；1U | 1 | 台 |
| 6 | 数据库服务器 | 嵌入式LINUX系统；Xeon E5-2609v4 1.7G 20M 8C*2；8G DDR4 2133 ECC REG 内存*2；1T 3.5吋 6Gb SAS硬盘*3（前置）；4个千兆电口；显示屏无；1+1冗余电源；2U；有导轨 | 1 | 台 |
| 7 | WEB服务器 | 产品类别：机架式 产品结构：2U CPU型号：Xeon E5-2603 v4 CPU数量：1颗 CPU参数：1.7GHz/15MB/6核6线程 内存：2*8GB 硬盘：2*600GB 10K 12Gbps SAS 2.5in | 1 | 台 |
| 8 | 核心交换机 | 包交换容量：598Gbps 转发性能：≥200Mpps 电源：模块化双电源 接口类型：端口形态：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口4个万兆SFP+口 传输模式：支持全双工 堆叠功能：可堆叠 | 1 | 台 |
| 9 | 企业级百兆防火墙 | 系统架构 | 采用专用硬件架构与专用安全操作系统，硬件设备可以机架安装。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 采用完全自主版权的操作系统，具备操作系统著作权证书，提供相关证书； |  |  |
|  |  |  | 采用软件模块化设计，可实现IPSEC VPN功能模块的现场升级，无需返厂； |  |  |
|  |  | 【*】性能指标 | 标准1U机架安装，配置为12个10/100/1000Mbase-T接口 |  |  |
|  |  |  | 网络吞吐量≥2G |  |  |
|  |  |  | 最大并发连接数≥200W |  |  |
|  |  | 防火墙功能 | 可以提供对复杂环境的接入支持，包括路由、透明以及混合接入模式； 安全区域可针对物理接口进行灵活地自定义（内网、外网或DMZ等区域）； |  |  |
|  |  |  | 【*】支持快速转发模式，可不经过二层交换以及三层路由的检查过程就将报文直接发送出去。（提供截图） |  |  |
|  |  |  | 可以支持正向、反向地址/端口转换、双向地址转换等，能够提供完整的地址转换解决方案。 支持透明模式下的地址转换功能。 |  |  |
|  |  |  | 【*】支持802.1Q VLAN、支持 CISCO ISL字段的解读，支持QinQ技术，可支持对VLAN的多层封装，支持PVST和CST 等生成树协议；（提供截图） |  |  |
|  |  |  | 支持基于五元组（源、目的地址，源、目的端口和协议）的策略路由；策略路由支持全局、本地接口、虚接口。 |  |  |
|  |  |  | 支持RIP/OSPF等动态路由协议； 【*】支持BGP（边界网关协议）、MPLS多协议标签交换；（提供截图） |  |  |
|  |  |  | 支持防火墙虚拟系统功能，每个虚拟系统具备独立的功能，互不干扰； |  |  |
|  |  |  | 可基于源/目的IP地址、MAC地址、端口和协议、时间、用户等对象进行访问控制； 【*】支持会话收集整理，可由收集数据生成访问控制策略。（提供截图） |  |  |
|  |  |  | 可限制P2P（BT EMULE EDONKEY..）/IM(MSN QQ SKYPE..)软件应用，可对其实现禁止、限流； |  |  |
|  |  |  | 【*】支持可根据QQ/MSN帐号进行过滤和审计功能；（提供截图） |  |  |
|  |  |  | 可根据URL的地址、长度、网页内容关键字等进行过滤； |  |  |
|  |  |  | 支持对HTTP、SMTP、POP3、IMAP、FTP等协议的深度内容过滤； 支持对移动代码如Java applet、Active-X、VBScript、Java script的过滤； |  |  |
|  |  |  | 支持H.323、SIP、FTP、RTSP、SQL▲NET、MMS、RPC、TFTP、PPTP等动态端口支持协议功能 |  |  |
|  |  |  | 支持带宽管理功能，可根据IP、协议、网络接口、时间定义带宽分配策略。 【*】支持基于源/目的的带宽独享功能；（提供截图） |  |  |
|  |  |  | 支持802.1x协议 |  |  |
|  |  |  | 支持 WEB 认证，用户在通过WEB认证前禁止一切通过防火墙网络连接； |  |  |
|  |  |  | 支持使用一次性口令认证（OTP）、本地认证、双因子认证（SecureID）以及数字证书（CA）等常用的安全认证方、支持RADIUS、TACACS/TACACS+、LDAP、域认证等安全认证方式； |  |  |
|  |  |  | 具有日志审计功能：支持WELF、Syslog等多种日志格式，可记录试图通过防火墙的非法数据包，可记录防火墙操作； 支持日志加密传输、日志分类、日志导出功能； |  |  |
|  |  | 防攻击功能 | 支持非法报文攻击防护：land 、Smurf、Pingofdeath、winnuke、tcp_sscan、ip_option、teardrop、targa3、ipspoof。 支持统计型报文攻击防护：Synflood、Icmpflood、Udpflood、Portscan、ipsweep。 |  |  |
|  |  |  | 支持免费ARP发送功能，防止ARP欺骗 |  |  |
|  |  |  | 支持与主流入侵检测产品的联动； |  |  |
|  |  |  | 【*】支持反向路径控制，可以根据数据包的来源和数据包的特征进行阻断设置。（提供截图） |  |  |
|  |  |  | 支持SYN代理，可对来自定义区域的Syn Flood攻击行为进行阻断过滤； |  |  |
|  |  |  | 支持CC攻击防护，可通过设置端口和阀值阻断CC攻击。 |  |  |
|  |  |  | 可支持主机的SYN、ACK攻击数以及最大报文长度的限制； |  |  |
|  |  |  | 支持并发连接数、半连接数、每秒新建连接数的限制； |  |  |
|  |  |  | 可支持BANNER信息保护， 如替换服务器（FTP、SMTP、POP3、telnet,HTTP）的BANNER信息； |  |  |
|  |  | 高可靠性 | 支持LACP或PAGP协议的链路捆绑功能，可实现端口的冗余和带宽的叠加； 聚合算法不少于：基于MAC、IP、port、packet、quinary； |  |  |
|  |  |  | 支持基于VRRP协议的双机热备和负载均衡功能； |  |  |
|  |  |  | 支持加权的路由均衡方式，实现多ISP链路冗余，可以通过此功能平均分流给各个网关，而对源IP则无需考虑； |  |  |
|  |  |  | 支持链路探测功能，可根据探测结果自动切换链路 |  |  |
|  |  |  | 【*】支持源路返回的智能选路技术，保证数据包来回一致；（提供截图） |  |  |
|  |  |  | 支持Watchdog功能； |  |  |
|  |  | 【*】业务加速模块 | 防火墙支持视频加速功能，可通过在服务器中部署插件实现： 采用单边部署提高关键业务数据上传下载的速度； 可对所有基于TCP/IP协议的应用进行加速； 可以增强TCP连接稳定性，显著降低访问失败率 加速对服务器资源消耗较小，不会额外增大服务器资源开销 加速服务可自动绑定被加速网卡或手动选择需加速网卡 投标时需提供产品技术实现原理说明。 |  |  |
|  |  | 管理和维护 | 【*】具有初装向导，支持策略复制、搜索、分组、命中查询等便捷功能；（提供截图） |  |  |
|  |  |  | 【*】支持地址、端口、时间、策略、用户等配置信息的独立导出功能； |  |  |
|  |  |  | 支持基于接口、地址、端口、连接数的流量统计功能； |  |  |
|  |  |  | 支持SNMP功能，支持通过trap-directed polling方法保证关键信息的收集与预警。 |  |  |
|  |  |  | 在WEB页面上具有调试功能，可支持PING和Traceroute等； |  |  |
|  |  |  | 命令行下支持中英文诠释，支持命令超时、历史命令、命令补齐、命令帮助、命令错误提示等功能。 |  |  |
|  |  |  | 【*】敏感数据 可以对指定的数据库基于名称、基于数据内容进行敏感数据扫描，发现数据库中存在的敏感数据的字段及其在服务器、数据库的分布情况；为避免虚假应标，需提供产品功能截图； |  |  |
|  |  |  | 【*】风险扫描 内置授权、系统、认证层面的风险规则，可扫描数据库中存在的安全风险、弱口令等；为避免虚假应标，需提供产品功能截图； |  |  |
|  |  |  | 【*】虚拟补丁 提供对已公开的数据库漏洞攻击行为的拦截；提供各种数 |  |  |
| 10 | UPS | 10KVA，含电池 | 1 | 台 |
| 11 | 汇聚交换机 | 接口类型：端口形态：24个SFP光端口 | 1 | 台 |
| 12 | 终端管理电脑 | i5 CPU/4G 内存/1T 硬盘/DVD-ROM,WIN7 专业版，HDMA/VGA双路输出，19寸高清液晶显示器，配鼠标键盘 | 1 | 台 |
| 13 | 存储 (提供公安部检测报告) | 3U 16盘位专业存储设备； 采用控制器架构，LINUX操作系统，配置64位多核处理器控制单元，4G内存,可扩展128G高速缓存； 16盘位设计，最大支持10T硬盘，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； 支持同时进行1024Mbps视（音）频码流存储，1024Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放，在转发模式下，可支持1600Mbps视（音）频码流转发，IPSAN工作模式下，存储带宽不小于2.7Gbps； 【*】只允许白名单中的IP地址所对应的设备或平台对本机进行校时 可支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； 支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等并产生日志； 支持接入H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式的视频流，并对主、辅码流同时录像，并支持转换成标准的PS流输出； 【*】支持Raid0、Raid1、Raid50、Raid60、Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备，支持Raid即建即用，支持逻辑卷的动态在线扩展，支持监控级和企业级硬盘创建RAID； 在不增加任何外外围服务器硬件的情况上,可由存储设备直接进行虚拟化云系统部署 当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； RAID出现损坏、降级时，支持日志和客户端报警； 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后1min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ； 支持一键配置IPSAN、视频流直存、图片直存三种模式； 支持报警预录功能，能预录报警前20分钟的视频录像； 【*】支持设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份； 可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作； | 1 | 台 |
| 14 | 企业级硬盘 | 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 16 | 块 |
| 15 | 移动终端 | 主屏尺寸：5.9英寸 分辨率：1920×1080 CPU型号：海思麒麟960 处理器核心：八核+微智核i6 RAM容量：4GB ROM容量：64GB 电池容量：4000mAh 指纹识别：支持 | 10 | 台 |
| 16 | 中心机柜 | 高2000*宽600*深1000mm | 2 | 台 |
| 17 | 操作台 | 2联 | 1 | 台 |
| 18 | 机房空调 | 2P柜机 | 1 | 台 |
| 19 | 机房装修 | 按业主要求 | 1 | 项 |
| 二、景区的电子服务管理信息系统 |
| （一） | 景区电子考勤系统 |
| 1 | 游船考勤机 | 定制 | 10 | 台 |
| 2 | 考勤软件 | 游船考勤软件 | 1 | 套 |
| 三、景区的电子票务营销系统 |
| 1 | 电子门票管理系统 | 门票库存管理系统 售票管理系统 门票查询退票管理系统 检票管理系统 财务结算管理系统 后台管理系统 报表查询统计系统 领导查询管理系统 游船考勤系统 | 1 | 套 |
| 2 | 微信支付宝对接 | 对接票务系统 | 1 | 套 |
| 3 | 年卡管理系统 | 年卡、次卡开卡、挂失、补办、激活等相关功能 | 1 | 套 |
| 4 | 定制营销平台开发 | 定制营销平台开发 | 1 | 套 |
| 5 | 二维码阅读器 | 用于手机短信二维码、纸质二维码门票售票、查询、退票，网络取票 | 2 | 台 |
| 6 | 二代身份证、感应卡阅读模块二合一 | 读卡系统 射频技术 符合ISO14443 Type B标准 保密模块 身份证核验系统专用模块 读卡距离 不小于5cm 感应区面积 100×100mm 读卡时间 <1s 卡片与感应区平面最大张角 70° 工作频率 13.56Mhz | 3 | 台 |
| 7 | 条码打印机 | 工商用打印机 分辨率203dpi/300dpi 打印方式热敏和热转印 打印速度104mm/s 纠错 最大打印宽度104mm | 3 | 台 |
| 8 | 证卡打印机 | 单面或双面 打印模块、边对边打印/彩色升华和单色热转印/分辨率为300 dpi的打印头（11.8点/毫米） /16M 内存（RAM）/单面打印：彩色（YMCKO）：190-210卡/小时 /单色：600-850卡/小时 /双面打印（YMCKO-K）：140卡/小时 | 1 | 台 |
| 9 | 照片采集 | 产品类型高清摄像头，感光元件CMOS 摄像头像素300万，接口类型USB2.0 驱动类型无驱版，对焦方式自动对焦 | 1 | 台 |
| 10 | 指纹采集仪 | 支持windows2000/XP/2008/VISTA/win7等主流操作系统 半导体面式指纹传感器，12.8mm×18.0mm大面积轻触成像，500DPI高品质图像采集质量/防尘、防水、防震保护 | 1 | 台 |
| 11 | IC卡 | 非接触式IC卡 | 1000 | 张 |
| 12 | 检票机 | 翼闸机芯：自产高端全电动一段式机芯 PCM控制电路，单控制器能控制同一通道二个机芯/精密电机控制，无噪音/翼门采用PU门/通道宽度：600mm/最大通行速度：50人次/分以上 外壳：开模R40箱体 整机无棱角/主体采用304#不锈钢，整体板材厚度不低于1.5mm，原色/前后为塑料开模端盖/箱体尺寸1600×280×1070 mm 主控制板：主控单元ARM9，含嵌入式系统 通讯方式：TCP/IP（标配） 游客显示屏：7寸LCD/并口 含高亮LED通道指示模块、适配电源模块、语音模块、高亮泛光提示顶灯、行走控制红外光耦12对 | 2 | 套 |
| 13 | 管理电脑 | i5 CPU/4G 内存/1T 硬盘/DVD-ROM,WIN7 专业版，HDMA/VGA双路输出，19寸高清液晶显示器，配鼠标键盘 | 4 | 台 |
| 14 | 综合管线 | 定制 | 1 | 项 |
| 15 | 辅材 | 定制 | 1 | 批 |
| 四、智能集成系统 |
| 1 | 系统集成 | 指挥调度和管理平台集成 | 1 | 项 |
| 2 | 100M专线费 | 100M专线费（5年） | 1 | 项 |
| 3 | 专线 | 人脸识别公安专线 | 1 | 项 |

【*】注：1.停车场监控需全覆盖，并能显示全方位的动态情况，具体数量由投标供应商按现场实际情况确定。

2.本项目为交钥匙工程，供应商在报价时要考虑其他未列入的设备及配件等，如有漏项视同包含在内。

# 更正前：

资信部分（20分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分基本规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 人员配备 | 0-5分 | 1.项目负责人具有安防监控行业高级职称的得2分。 2.项目组成员（除项目负责人以外）中拥有安防监控行业中级职称的，每有一人得1分，最高得3分； （以上需提供在本公司缴纳3个月社保证明原件、证书原件备查，原件不提供不得分） |

更正后：

资信部分（20分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分基本规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 人员配备 | 0-5分 | 1.项目负责人具有网络工程师的得2分。 2.项目组成员（除项目负责人以外）中拥有中级职称的，每有一人得1分，最高得3分； （以上需提供在本公司缴纳3个月社保证明原件、证书原件备查，原件不提供不得分） |

兰溪市六洞山风景区管理处

金华景鹏工程咨询有限公司

2018年03月05日