104国道青岭收费站通行费营改增机电设备改造工程

公开招标采购文件

项目编号：ZJCX2018-LH08-01

项目名称：104国道青岭收费站通行费营改增机电设备改造工程

采购单位：104国道青岭收费站

联系人：陈金斐

联系电话：0576-89367077

代理机构：浙江财信工程咨询有限公司

联系人：林海永

联系电话：0576－83322830

2018年5月

目录

第一章公开招标采购公告	3

第二章招标需求	6

第四章评标办法及评分标准	36

第五章合同	39

第六章　投标文件格式	44

一、投标文件外层包装封面格式	44

二、资信及商务技术文件格式	45

三、报价文件格式	54

# 第一章公开招标采购公告（二次公告）

# 项目编号: ZJCX2018-LH08-01

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经临海市政府采购办公室批准，现就104国道青岭收费站通行费营改增机电设备改造工程进行公开招标，欢迎提供本国货物、服务的生产厂商或合格代理商参加投标。

1、项目概况

项目名称：104国道青岭收费站通行费营改增机电设备改造工程

采购单位：104国道青岭收费站

采购规模及内容概述：

1.1随着全国增值税改革的推进，普通收费公路为车主提供通行费增值税发票也提上日程。根据《浙江省完善收费公路通行费增值税发票开具工作实施方案》工作步骤第二阶段（2018年6月底前）要求，由省交通运输厅牵头，根据省内普通收费公路的实际情况，组织收费公路业主开展收费车道技术改造，使其具备非现金支付刷卡功能，以满足普通收费公路开具增值税发票的要求。

交通运输部组织建设全国发票服务平台，客户如需取得增值税电子普通发票，应取得ETC卡或用户卡，并在发票服务平台注册登。

104国道台州南收费站青岭补票点为全国增值税改革范围，共有8个人工车道需要改造。

1.2本次招标范围为通行费营改增机电设备改造项目，主要内容包括：

1.2.1、2套ETC车道系统及配套相应车道软件的安装及调试、增加标志标线，并将原有栏杆机、费显等车道设备进行拆除后，

1.2.2、6套MTC车道电设备改造、6套读写器；

1.2.3、收费站设备改造；

1.2.4、根据浙江省公路管理局高速公路运营管理办公室要求与业主现场实际状况进行设计与施工，且在并网后通过检测。（详见第二章招标需求）

资金来源及出资比例：财政100%。

采购预算：130万元

本项目最高投标限价：108万元。投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。
采购标段数：1
采购方式：公开招标
工期：20日历天（于2018年6月25日前完成），试运行期3个月，缺陷责任期3年。
该项目已具备采购条件，现对其进行招标。

2、投标人资格要求

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2.2 建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质(开标时带原件查验)；

2.3 项目负责人须具有机电工程专业二级建造师注册证书（含经延续注册的临时执业证书），并有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）（开标时带原件查验）。

2.4 本项目不接受联合体投标；

2.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段的投标。

3、报名

本项目无需报名，只要临海市公共资源交易中心注册的普通用户均可自行下载。

4.招标文件的获取

采购文件售价：每套300元交至浙江财信工程咨询有限公司（购买采购文件是供应商参加投标的必要条件，但已购买招标文件的供应商并不代表其具有投标资格的充分条件），开标时带现金缴纳，售后不退。
获取方式：凡有意参加投标者，在2018年5月28日09:00时前，注册用户可登陆帐户后到临海市公共资源交易中心网站（http://www.lhztb.gov.cn）自行下载招标文件（如无法下载请及时联系招标代理机构，也可到代理机构处购买）。
5.投标保证金

投标保证金金额：20000元。

投标保证金形式：网上银行转帐、电汇或汇票。（须为在临海市公共资源交易中心网站注册的本单位银行基本账户汇出）

投标保证金提交地点：临海市公共资源交易中心。（开户名：临海市公共资源交易中心；开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行;账号：201000102293922000001。临海市公共资源交易中心财务咨询电话：0576-85280673；地址：浙江省临海市凯歌路6号，邮编：317000）。

投标保证金提交截止时间：2018年5月28日09:00时

电汇、转账、汇票等通过投标人在中心网站上注册的银行基本账户缴入中心的保证金，系统会直接录入各投标人交易员身份证，无须再到窗口进行登记（采用汇票时一般需要三天才能到帐，请各投标人提前汇入）；

注：请在缴入、汇入时注明用途（如保证金或席位费或交易费等），以便正确录入相应课目。

不管项目名称是否注明，投标人缴入的保证金均作为企业整体在临海市公共资源交易中心拥有可用的保证金。

投标保证金退回：未中标人投标保证金在中标公告发布后可退回，中标人的投标保证金在缴纳履约保证金和签订合同后退回。

临海市公共资源交易中心从2017年8月1日起全面实行投标保证金从投标单位的基本账户收退，不接受投标单位非基本账户缴纳的投标保证金（不接受现金缴纳的投标保证金）；自然人参加投标的，应在中心网站注册个人银行账户，投标时需通过个人银行账户缴纳投标保证金。

2017年8月1日后，如投标单位投标保证金未从本单位在中心网站注册的银行基本账户缴退，造成投标保证金不能录入到各投标人IC卡账户的，相关责任由投标单位自负。

6.投标截止时间及投标文件的递交

根据《关于进一步创新管理提高政府采购工作效率和服务水平的意见》浙财采监【2010】52号文件第九条规定“对已在省级以上政府采购指定媒体经过采购预告，或公开招标（或邀请招标）失败，且经专家论证其招标文件没有倾向性或歧视性的，在下一次公开招标时，采购组织机构可以将公告等标期缩短到10日。”因该项目已按规定于2018年4月28日经公开招标，因招标失败而致项目时间较紧，所以本次招标的时间缩短到10日（法定为20日）。

本次投标文件递交时间：2018年5月28日8:00时至2018年5月28日09:00时。
投标文件递交地点：浙江省临海市行政服务中心B楼二楼3号开标室（临海市凯歌路6号）持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证提交。
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

注：接受投标文件的条件：1、已办理《临海市招投标中心交易资格证》（在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证）；2、注册帐户中有足够的可自由支配的投标保证金；3、投标文件在规定的截止时间前提交。

温馨提示：

1、2018年1月1日起全面停止IC办理与使用，采用在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员的身份证办理各项交易手续。

2、用交易员身份证提交投标文件的，递交标书人员必须与在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证人员相一致，否则不予接收投标文件。

7.开标

开标时间：2018年5月28日09:00时。
开标地点：浙江省临海市行政服务中心B楼二楼3号开标室（临海市凯歌路6号）

8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

9.其他说明

根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

10、联系方式

代理机构：浙江财信工程咨询有限公司

联系人：林海永邮编：317000
电话：0576-83322830

采购单位：104国道青岭收费站

联系人：陈金斐

电话: 0576-89367077

# 第二章招标需求

（一）招标内容：

本项目主要内容包括： 2套ETC车道系统及配套相应车道软件的安装及调试、增加标志标线，并将原有栏杆机、费显等车道设备进行拆除后； 6套MTC车道电设备改造、6套读写器；收费站设备改造；根据浙江省公路管理局高速公路运营管理办公室要求与业主现场实际状况进行设计与施工，且在并网后通过检测。

### 1采购清单表

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS100 | 总则 |  |  |  |  |  |
| -1 | 安全生产费（不低于投标总报价的1.5％） | 项 | 1 |  |  |  |
| -2 | 联网测试 | 项 | 1 |  |  |  |
| -3 | 交工检测与验收 | 项 | 1 |  |  |  |
| -4 | 竣工资料费 | 项 | 1 |  |  |  |
| -5 | 操作和维护手册 | 项 | 1 |  |  |  |
| TS400 | 收费系统 |  |  |  |  |  |
| TS402 | 计算机系统 |  |  |  |  |  |
| -1 | 收费站服务器 | 台 | 1 |  |  |  |
| -2 | 19“液晶显示器 | 套 | 1 |  |  |  |
| -3 | 管理工作站 | 台 | 1 |  |  |  |
| -4 | 应用网关 | 套 | 1 |  |  | 双网卡，含软件 |
| -5 | 防火墙 | 套 | 1 |  |  |  |
| -6 | 网络接入费(或VPN) | 年 | 1 |  |  |  |
| -7 | 完成本项目需要的辅助设备、材料和工作 | 项 | 1 |  |  |  |
| TS403.1 | MTC车道设备 |  |  |  |  |  |
| -1 | 车道控制机（含集成式一体工控机） | 套 | 6 |  |  |  |
| -2 | IC卡读写器 | 套 | 6 |  |  |  |
| -3 | 高清车牌抓拍识别系统 | 套 | 6 |  |  |  |
| -4 | 收费专用键盘 | 套 | 6 |  |  |  |
| -5 | 21“液晶显示器 | 套 | 6 |  |  |  |
| -7 | 自动栏杆机 | 套 | 6 |  |  |  |
| -7 | 完成本项目需要的辅助设备、材料和工作 | 项 | 1 |  |  |  |
| TS403.2 | ETC车道设备 |
| -1 | 车道控制机（含集成式一体工控机） | 套 | 2 |  |  |  |
| -2 | IC卡读写器 | 套 | 2 |  |  |  |
| -3 | 高清车牌抓拍识别系统 | 套 | 4 |  |  |  |
| -4 | 收费专用键盘 | 套 | 2 |  |  |  |
| -5 | 双通道车辆检测器 | 套 | 6 |  |  |  |
| -6 | 21“液晶显示器 | 套 | 2 |  |  |  |
| -7 | ETC路侧设备 | 套 | 2 |  |  |  |
| -8 | ETC单跨式门架 | 套 | 2 |  |  |  |
| -9 | 高速自动栏杆 | 台 | 2 |  |  |  |
| -10 | 综合信息显示屏 | 套 | 2 |  |  |  |
| -11 | ETC专用车道LED指示器 | 套 | 2 |  |  |  |
| -12 | 收费亭配电箱 | 套 | 1 |  |  |  |
| -13 | 电缆（RVV3×6） | 米 | 50 |  |  |  |
| -14 | 网络线（UTP5） | 米 | 160 |  |  |  |
| -15 | 镀锌钢管（φ32） | 米 | 220 |  |  |  |
| -16 | 原MTC车道上的机电设备拆除迁移 | 项 | 2 |  |  |  |
| -17 | 完成本项目需要的辅助设备、材料和工作 | 项 | 1 |  |  |  |
| TS404 | 软件系统 |  |  |  |  |  |
| -1 | 工作站操作系统 | 套 | 4 |  |  |  |
| -2 | 服务器操作系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| -3 | 数据库 | 套 | 1 |  |  |  |
| -4 | 网络防病毒软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| -5 | 收费车道软件（MTC） | 套 | 6 |  |  | 由省结算中心统一开发，本路段承包人负责安装 |
| -6 | 收费车道软件（ETC） | 套 | 2 |  |  | 由省结算中心统一开发，本路段承包人负责安装，ETC车道同时具有MTC车道功能 |
| -7 | 收费站软件 | 套 | 1 |  |  | 由省结算中心统一开发，本路段承包人负责安装 |
| -8 | 收费系统安装与培训 | 套 | 1 |  |  |  |
| -9 | 完成本项目需要的辅助设备、材料和工作 | 项 | 1 |  |  |  |
| TS500 | 交通标志标线 |  |  |  |  |  |
| -1 | 单悬臂标志□4500×2000mm | 套 | 2 |  |  | ETC车道指示标志 |
| -2 | 附着式标志□1000×2000+1000×500mm | 套 | 2 |  |  | 附着于ETC门架，ETC岛头“限速20、ETC专用” |
| -3 | 附着式标志□600×3120mm | 套 | 2 |  |  | 附着于ETC门架，ETC岛头“非ETC车辆禁止通行” |
| -4 | 热熔型标线 | 平方米 | 100 |  |  |  |
| -5 | 彩色防滑标线 | 平方米 | 100 |  |  |  |
| -6 | 震动标线 | 平方米 | 30 |  |  |  |
| -7 | 水马 | 米 | 50 |  |  |  |
| -8 | 完成本项目需要的辅助设备、材料和工作 | 项 | 1 |  |  |  |
| -9 | ETC车道收费岛延长(土建) | 项 | 2 |  |  |  |

- 项目专用技术规范

第600章安全设施及预埋管线工程

| 细目号 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 计价工程 内容 | 计量规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 605 | 道路交通标线 |  |  |  |  |  |
| 605-4 | 特殊路面标线 |  |  |  |  |  |
| -j | 热熔标线、振荡标线、彩色防滑标线清除 |  | m2 | 不分涂敷厚度、类型，以清除实际面积计算 | 1、标线清除 2、路面清理 | 以实际清除面积为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量 |
| 608 | 收费设施及地下通道 |  |  |  |  |  |
| 608-7 | 多跨式门架及安装（含基础、预埋件） |  | 套 | 按设计图所示，以设计套数计算 | 1、基础混凝土浇 筑（含钢筋、底 座法兰盘、预埋 件） 2、门架制作安装（含加劲法 兰盘、各种组装 件） | 按图纸所示施工程并经验收合格的工程，以设计套 数为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量 |
| 608-8 | 原有单跨式门架拆除和天线可变信息屏的迁移 |  | 项 | 按设计图所示的需要拆除和迁移的范围，以单项计算 | 1、原有单跨式门架拆除（含基础清理） 2、天线可变信息屏的迁移 | 按图纸所示施工程并经验收合格的工程，以单项计算，按合同价计量 |

第900章机电工程

| 细目号 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 计价工程 内容 | 计量规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS212 | 可变情报板 |  |  |  |  |  |
| TS212-4 | 新增ETC可变信息屏线缆铺设 |  | 项 | 按设计图所示，以设计的可变信息屏项数计算 | 1、按配置要求提供电力、信号、视频电缆和网线（含备件） 2、综合布设线缆 （含保护管、接线盒等） 3、维护 | 完成并经验收合格的综合布线，以满足设计配置和功能要求的可变信息屏项数为依据计算数量，按合同单价计算合价后计量 |
| TS212-5 | 原有F型可变信息屏拆除 |  | 项 | 按原有F型可变信息屏实际项数计算 | 1、原有F型可变信息屏拆除 2、原有F型可变信息屏搬运 | 按现场实际拆除迁移完成并经验收合格的工程，以项数为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量 |
| TS405 | 车道收费系统 |  |  |  |  |  |
| TS405-16 | ETC路侧设备（含天线、软件、专用通信电缆等） |  | 套 | 按设计图所示，以设计套数计算 | 1、天线安装 2、专用通信电缆敷设 3、软件安装调试 | 按图纸所示施工程并经验收合格的工程，以设计套 数为依据计算实际数量，按合同单价计算合价后计量 |
| TS405-17 | 原MTC车道上的机电设备拆除迁移 |  | 项 | 按实际原MTC车道需要拆除和迁移的所有机电设备，以单项计算 | 1、机电设备拆除2、机电设备搬运 | 按现场实际拆除迁移完成并经验收合格的工程，以单项计算，按合同价计量 |
| TS405-18 | 原ETC车道上的机电设备拆除迁移 |  | 项 | 按实际原ETC车道需要拆除和迁移的所有机电设备，以单项计算 | 1、机电设备拆除2、机电设备搬运 | 按现场实际拆除迁移完成并经验收合格的工程，以单项计算，按合同价计量 |
| TS407 | 有线对讲系统 |  |  |  |  |  |
| TS407-4 | 拾音器 |  | 个 | 按设计图所示，以设计的设备个数计算 | 1、按配置要求提交全套设备（含备件）和技术手册 2、安装（含附件）、调试 3、维护 | 完成并经验收合格的设备，以满足设计配置和功能要求的设备个数为依据计算数量，按合同单价计算合价后计量 |
| TS408 | 闭路电视监视系统 |  |  |  |  |  |
| TS408-10 | 专用键盘（浙江省高速公路专用） |  | 套 | 按设计图所示，以设计的设备套数计算 | 1、按配置要求提交全套设备（含备件）和技术手册 2、安装（含附件）、调试 3、维护 | 完成并经验收合格的设备，以满足设计配置和功能要求的设备套数为依据计算数量，按合同单价计算合价后计量 |

### 一、概述

本项目为104国道青岭收费站补票点通行费营改增机电设备改造项目，主要内容包括：

1. 2套ETC车道系统及配套相应车道软件的安装及调试、增加标志标线，并将原有栏杆机、费显等车道设备进行拆除后，

2. 6套MTC车道电设备改造、6套读写器；

3、收费站设备改造；

4 .根据浙江省公路管理局高速公路运营管理办公室要求与业主现场实际状况进行设计与施工，且在并网后通过检测。

### 二、项目质量要求及依据

1、项目质量验收按照合同约定的验收标准执行。

2、招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；与合同设备有关最新版本的中华人民共和国国家/国际和部颁标准，但不限于：

《电气装置安装项目电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

《电气装置安装项目接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

《浙江省高速公路联网运行收费、监控、通讯系统技术要求》DB33/T  747-2009

《公路项目质量检验评定标准第二册机电项目》JT/G F80/2 -2004

《电气装置安装项目、电气设备交接验收规范》GB50150-2006

《环形线圈车辆器》JT/T 455-2001

《公路收费车道控制机》JT/T 602-2004

交通部2004年第3号令《公路项目竣（交）工验收办法》

《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）；

《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2006）；

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2006）；

《高速公路交通安全设施设计规范》（DB 33/704-2008）；

《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）；-

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2006）；

《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）；

《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）；

《公路交通标志板》（JT/T 279-2004）；

《公路用玻璃纤维增强塑料产品》（JT/T 599.1-2004）；

《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）；

《公路波形梁钢护栏》（JT/T 281-2007)；

交通部《公路项目技术标准》（JTG B01-2003）

交通部《高速公路交通项目及沿线设施设计通用规范》（JTG D80-2006）

交通部2007第35号公告《收费公路联网收费技术要求》

交通部2011第13号公告《收费公路联网电子不停车收费技术要求》

浙江省《高速公路联网运行收费、监控、通信系统技术要求》（DB33/T747-2009）

3、 ETC车道基本配置

每个匝道收费站设置1入1出2个ETC专用车道，省界主线收费站及较大城市主要出入口设置2入2出ETC专用车道（部分主要收费站需设置第二条ETC车道，详见“关于开展全省高速公路第二条不停车收费车道建设有关事宜的通知”浙公路【2014】86号文件）。

ETC车道（入口车道、出口车道）系统主要有车道控制器、路侧单元、车道信号灯（含声光报警器）、自动栏杆、复合通行卡读写器、车牌识别系统（含车道摄像机）、综合信息显示器（含语音报读设备）、车辆检测器（含线圈）、雨棚信号灯、通行信号灯等，以及部分与MTC车道相同的设备，包括：显示器、键盘、费额显示器等。ETC车道同时具备降档作为MTC车道使用的功能。

4、收费方式

浙江省高速公路不停车收费建设项目采用电子收费方式（ETC）与人工收费（MTC）方式相结合的组合式收费方式。考虑到保证用户在整个路网中的快速通过，提高车道的利用效率，初期对所有车辆发放非现金支付卡，但仅对客车（非计重收费车辆）发放电子标签，预留对货车发放电子标签的功能。电子收费用户在通过收费车道时，可以有以下几种选择方式：

4.1 ETC车道入、ETC车道出：需要同时使用非现金支付卡和车载设备；

4.2 ETC车道入、MTC车道出：在ETC车道需要同时使用非现金支付卡和车载设备，在MTC车道需要使用非现金支付卡；

4.3 MTC车道入、ETC车道出：在MTC车道需要使用非现金支付卡，在ETC车道需要同时使用非现金支付卡和车载设备；

4.4 MTC车道入、MTC车道出：只需要使用非现金支付卡。

安装有车载设备的用户，在通过人工收费车道时，需要将非现金支付卡从车载设备中拔出，刷卡通过；在通过ETC车道时，结合车载设备可不停车通过，车道交易自动完成。

5、ETC车道机电设备

5.1系统组成

ETC车道（入口车道、出口车道）系统主要由车道控制器、路侧单元、车道信号灯（含声光报警器）、自动栏杆、IC卡读写器、车牌识别系统（含车道摄像机）、综合信息显示器（含语音报读设备）、车辆检测器（含线圈）、雨棚信号灯、通行信号灯等组成。本次设计需增加的ETC车道设备包括：

ETC路侧设备和天线

ETC车牌识别设备

三通道车辆检测器

综合信息显示频：含字符信息显示、信号（红黄绿）、闪光报警器

ETC可变信息屏

复合卡读写器

高速栏杆机

亭内道摄像机

车道摄像机

车道控制器（含工控机并提供相应接口）

专用键盘

显示器

票据打印机

语音播报系统

拾音器

报警器

交换机

监控配电箱和电力电缆及控制电缆

### 三、ETC设备性能技术要求

#### 3.1 ETC路测设备

ETC路侧设备（RSU）符合“电子收费专用短程通信”系列标准（GB/T 20839-2007、GB/T 20851.1-2007、GB/T 20851.2-2007、GB/T 20851.3-2007、GB/T 20851.4-2007、GB/T 20851.5-2007）等相关国家标准，同时至少满足以下技术要求：

①基本功能性能要求

    - 路侧设备由车道天线及天线控制器等功能模块组成。车道天线和天线控制器可以集成一体，也可以是分离模块。

    - RSU应至少具有RS232、RS485、USB或以太网方式之一的上位机通信接口（浙江目前均采用RJ45以太网方式）。

    - 路侧设备应内置至少4个符合ISO/IEC 7816标准的PSAM卡座。

    - RSU应内置符合JR/T 0025安全交易规范规定的PSAM作为安全认证模块，所有的加密和认证过程均通过PSAM的方式进行。PSAM卡通信速率不低于56kbps。

    - 路侧设备应具有通过上位机接口进行在线程序和应用更新的能力。

    - 通信区域

宽度≤3.3m，一般为2m~2.5m

长度：能从4m~9m之间可调，安装角度控制在与水平夹角40°~60°之间。

相邻车道安装不同信道的RSU时，相互不得有干扰产生。

    - 路侧设备的车道天线采用门架式安装在车道侧面的收费岛上。车道天线高度应不低于5.5米。

    - 路侧设备可对进入通信范围内的多个电子标签进行读写，不会遗漏任何一个电子标签。

    - 当相邻两条或两条以上车道需设计成电子不停车收费车道时，各车道读写器的天线工作频率应可交叉配置，避免相邻频谱干扰。

    - 路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置。

    - 路侧设备的供电应符合收费车道工作环境。

    - 路侧设备的免维护寿命应不低于50,000小时。

    - 路侧设备应能在收费站可能存在的各种环境下稳定工作。

    - 工作方式：

采用透明传输联机工作方式，满足浙江省有关技术要求；

应提供应用层服务原语接口；

应提供设备调用动态库。

②应用接口

应提供数据传输接口和调试接口。数据传输接口采用标准RJ45型以太网接口。调试接口主要用于设备安装时的调试。

③技术标准

路侧设备技术标准

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 微波链路特性 |
| 载波频率 | 信道1: 5.830GHz; 信道2: 5.840GHz |
| 带宽 | < 5MHz |
| 频率容限 | ±10×10-6 |
| 最大等效全向辐射功率 | ≤+33dBm |
| 杂散发射 | ≤-36dB m/100kHz (30～1000MHz) ≤-40dB m/1MHz (2400～2483.5 MHz) ≤-40dB m/1MHz (3400～3530 MHz) ≤-33dB m/100kHz (5725～5850 MHz) ≤-30dB m/1MHz(其它1～20 GHz) |
| 邻道泄漏功率比 | 30dB |
| 天线半功率角 | 水平面半功率波瓣宽度小于38° 垂直面半功率波瓣宽度小于45° |
| 天线极化 | 右旋圆极化或线极化 |
| 调制方式 | ASK |
| 调制度 | 0.5～0.9 |
| 编码方式 | FM0 |
| 位速率 | Downlink:256Kbps Uplink: 512Kbps |
| 位时钟精度 | ±100×10-6 |
| RSU接收灵敏度 | ≤-50dBm |
| 位误码率(B.E.R.) | 10×10-6以内 |
| 电气及应用特性 |
| 电源 | 交流220V/50Hz，可动态适应范围85~300V |
| 通讯接口 | RS232/422@115200波特率 |
| 通讯检错 | DSRC：符合国标要求 RS232/422：异或和 |
| 典型交易时间 | ≤230ms（PBOC电子钱包） |
| 防雷 | 放电管+稳压管保护 |
| 平均无故障时间 | ≥70,000h |
| 工作寿命 | 15年 |
| 环境特性 |
| 工作温度 | Type A: -20℃～ +75℃； |
| 存储温度 | -40℃～ +85℃ |
| 相对工作湿度 | 10％～95％ |
| 静电 | 8KV |
| 震动 | 满足GB 2423.13 |
| 冲击 | 满足GB 2423.6 |

#### 3.2 高速自动栏杆

（1）高速单开栏杆（普通站）

①基本功能性能要求

栏杆外表面推荐采用泡沫材料，并贴有红、白相间的高强级反光膜。当自动栏杆机发生故障或断电时，栏杆应始终处于竖直状态。当栏杆处于垂直状态时，自动栏杆距收费车道边缘距离不小于250mm。当自动栏杆体在下落时，车辆检测器发现有车通过时，此时，栏杆应能自动停止下落并反向抬起。当车辆水平冲撞栏杆时，栏杆体与机箱连接部应有脱离装置，使栏杆体在车辆碰撞力作用下水平移开。栏杆的启动和停止要平稳。

②技术要求

- 栏杆抬起时间：≤0.6秒；

- 寿命: 至少500万起落次或大于10年；

- MTBF: 至少100万起落次；

- MTTR: 0.5小时；

- 电源: AC220V15%，50Hz3Hz；最小电流: 50mA，最大电流5A。

#### 3.3 ETC可变信息屏

显示屏由超高亮度发光二极管(LED)组成，包括4个模块，显示面积2.4×0.6米，可以显示中文、英文。每个模块为24×24点阵双基色模块，点间距25mm。每个象素由红、纯绿LED组成，其配比2红1绿，应达到白平衡，平均寿命不小于10万小时，显示板每平米亮度≥8000cd，LED半功率角≥30°，发光亮度可根据外界环境条件自动和手动调节，要求至少六级以上，可通过通信接口使用软件调节亮度。

红色lED采用HP生产铝、铟、镓、磷(ALInGap)四元素管，红色LED波长620-630nm，纯绿色LED波长510-525nm。

显示屏应为可拆装模块化结构．可显示一行四/六个汉字（字体宽度可调）。

可显示24和16点阵汉字及英文大小写。

每个像素的LED组合及像素的结构排列间距可根据单位面积的发光强度进行选择和调整。

设备应采用模块化结构，在一个模块出现问题时应方便检测、维护和更换。

标志产品的视认角应不小于30°，静态视认距离应不小于200m，动态视认距离应不小于180m。

通信接口采用RS232或RS485接口，通信方式为异步半双工，通信速度为：1200bit／s~19200bit／s。设备应配备至少两个接口，一个接口用于与车道控制机通信，另一个用于便携计算机本地连接使用。

在正常工作条件下，像素的年失控率应不大于1‰；整体产品的平均无故障时间MTBF不小于10000小时。

设备在电源中断或通信故障等异常情况下应没有任何显示内容，在故障恢复后应可显示一条固定信息。

设备应配有过电压和浪涌电压保护装置，在雷击时设备应不受影响，做到在本高速公路使用环境下均能保证设备正常工作。

温度、湿度－25～65ºC湿度      10％～95％

象素管外壳采用抗强酸强碱、防紫外线材料

耐振动性充分考虑道路振动所可能造成的影响，测试报告已通过。

功能要求：

显示内容：应至少显示GB2312指定的全部汉字和数字字符，并且能控制全亮与全灭。像素在关闭状态时不应产生微光。

编辑功能：可对设备的显示内容进行编辑。

手动功能：在脱离系统控制时，通过人工方式亦能任意显示GB2312的内容和调节亮度。

自动功能：经通信接口接入系统后，应能接受车道控制机的控制，按车道控制机的命令正确显示相应的内容或把工作状况上传给车道控制机。

自检功能：产品应设置自检功能和工作状态指示灯．通过自检功能，将发光像素的工作状态、亮度、通信接口的通信性能(误码率)以及其它工作单元的状态正确检测出来，在工作状态指示灯上显示并上传给主控单元。

调光功能：设备应设置环境照度检测装置，根据环境照度调整发光像素的发光强度，以避免夜间照度较低时形成眩光影响信息的视读。

箱体及安装要求：

可变信息屏显示板及控制器箱体应为全封闭、全天候、防风雨型，符合IP65防护等级。

ETC可变信息屏与天线一起安装于ETC车道门架上，安装后设备底部至车道路面的净空应不小于5.5米。

设备在35m/s的风速下可正常工作，并能抵抗40m/s的风速。

箱体不会自燃或助燃。

箱体显示区的颜色为黑色亚光，当太阳光或夜间行驶的车灯光照在箱体上，无明显的反光，可保证汽车司机在行驶时的安全。箱体其它面的颜色为国家标准油漆色卡的510号蓝灰色，箱体及连接件防护层均确保色泽均匀，无划伤、无裂痕、无裸露基体等缺陷，其理化性能指标符合国家或行业标准的要求。

箱体内的电源线和通信线有明显的回路编号，可方便地接地和维护。电源线和通信线在走线槽中保证横平竖直，符合箱体的工艺和视觉美学要求。出线孔均安装密封套,保证密封和美观，并可防止出线孔划伤电力电缆和通信线。

箱体的后背门开启灵活轻便，并具有良好的密封性能，每个后背门安装两把防盗门锁，具有较高的防盗、防破坏能力。

#### 3.4 车牌识别设备

用于对驶入的车辆提取车牌信息，并抓拍一副清晰的图片。其安装位置应注意避免前车对后车的遮挡，并满足车牌识别的功能要求，设置位置一般距离触发线圈前沿4～7米。触发信号由检测线圈2提供。

（1）技术要求

- 能够识别符合“GA36-92”（92式号牌）、“GA36.1-2001”（02式新号牌）标准的民用车号牌、军车（包括04式新军车号牌）和警车等特殊号牌的汉字、字母、数字、颜色等信息

- 从触发开始，抓拍图像及车牌识别时间：≤0.4秒

- 在项目应用中平均整牌识别率（包括汉字、子母、数字、颜色）应：≥90%

- 牌照定位率：≥98%

- 适应车辆行驶速度：0-120公里/小时

- 辅助光源寿命：≥100万次

- 平均修复时间：MTTR≤30分钟

- 平均无故障时间：MTBF≥20000小时

- 数据接口：10/100M以太网口、视频输出接口；

- 工作温度（室外部分）适应范围应不小于：-30℃～+70℃

- 相对湿度：＜95％

- 防护等级：IP66

- 满足7×24小时工业环境全天候连续工作要求

#### 3.5 车道控制机

车道控制机是整个ETC车道的核心设备，是ETC车道系统的控制中心，是ETC车道软件运行的硬件平台。

车道控制机控制所有外设的协调运作，负责车道原始数据的生成、存储与传输，完成与收费站计算机系统的数据交换。

车道控制机将安装一套收费软件，平时可满足车道处于ETC车道状态需求，在特殊情况下满足人工收费处理状态需求。

（1）工业控制计算机技术要求

- 处理器：INTEL I5 2.0GHz以上CPU；

- 内存：4GB,可扩展至8GB；

- 硬盘：不低于500G；

- 接口：至少提供2个10/100M自适应以太网接口；至少提供8个双通道异步通讯RS-232/RS-422/RS-485接口；

- 5个以上扩展插槽；

- 视频图像捕获卡：捕获的图像分辨率768×576以上、32位真彩色、动态捕获速率15帧/秒以上；

- 防护级别：IP53；

（2）输入输出单元技术要求

- 至少16路带隔离的数字量I/O接口；

- 至少16路开关量I/O接口板；

- 可控的4路交流输出：交流220V，3A；直流输出：直流12V，3A；

- 所有接口板和功能板必须附有隔离保护措施。

### 四、ETC标志标线技术要求

#### 4.1设计要点

- ETC车道岛头标志：ETC车道的收费岛头新建门架，设置“限速20Km/h、ETC专用、↙↘、保持车距、车距10米”车道岛头标志及“非ETC车辆禁止通行”标志，附着于ETC车道收费岛门架立柱上；其他人工收费车道收费岛岛头设置单柱式“限速、限宽、靠右侧道路行驶”禁令指示标志，限宽值根据具体收费车道宽度确定。若已有，则不重复实施。

- ETC车道预告类标志：收费广场设置收费站标志，如已设置收费站标志，则不重复实施。

- ETC广场前标志：设置“ETC车辆靠左（右）”广场前指示标志，一般设置在收费广场渐变段起点前50m左右，对于规模比较小的收费广场，或者被交路距离收费广场很近的情况，距离可适当减少，但至少要保证在收费广场渐变段起点前。主要用于警示驾驶员前方有ETC车道，请ETC车辆靠左（右）行驶，一般与收费站标志间距保持30m以上。如已有该标志，则不重复实施。

- ETC车道指示标志：设置“ETC车道指示标志”，一般设置于收费广场渐变段起点前300m左右，对ETC车道行驶路径进行图形化的信息预告指引，对于规模比较小的收费广场，或者被交路距离收费广场很近的情况，距离可适当减少。版面样式参照GB5768-2009中的版面形式，标志板面中宜指示收费车道数量，当车道数超过5时，以5车道表示黄色箭头表示ETC车辆的行驶方向。若已有，则不重复实施。

- ETC车道地面标线及文字施划：在ETC专用收费车道前设置车行道边缘线、纵向振动减速标线、视觉减速标线、车距确认标线、地面文字。其中车行道边缘线设置在收费车道最外侧，与收费岛中心线齐平，其中同向收费岛一侧设置为白色单实线，双向收费岛一侧采用黄色双实线；在车行道边缘线内侧设置纵向振动减速标线，标线内边缘与收费岛内侧路缘石齐平；在振动减速标线内侧5cm 间距设置视觉减速标线；在ETC 车道中间设置箭头形式的车距确认标线以及地面文字，其中地面文字采用3m 字高；岛头根据现场情况设置导流标线。地面文字和车距确认标线采用黄色防滑彩色标线。若现有ETC车道标线和路面文字标记完好，则不重复实施。

- 隔离设施：在ETC车道进口前两侧沿收费岛中心线延长线设置水马，设置长度为10m~25m，水马颜色建议统一采用红色。若已有，则不重复实施。

- 按照标志布设位置出现的前后顺序，ETC 标志体系依次出现的是：ETC 预告类标志→ETC车道指示标志→ETC广场前标志→ETC收费岛头标志→ ETC车道可变信息屏。

#### 4.2技术要求及施工注意事项

（1）标志

- 交通标志的形状、图案、中文字体、颜色应严格按照《道路交通标志和标线》标准及设计图纸要求制作。为确保标志的视认性，标志的汉字和阿拉伯数字采用交通标志字体，均采用汉字，不采用英文对照。

- 禁令、指示、警告标志采用道路交通反光膜（GB/T 18833-2012）中V类反光膜，指路标志采用IV类反光膜。

- 标志板均采用3mm厚LF2-M铝合金板制成，其中圆形标志采用卷边加固，其它标志边缘均采用角铝加固。标志板与活动槽钢等加固件的连接，在保证强度和保持板面平整及不影响粘贴反光膜的前提下，可采用铆接或点焊方式。除尺寸较大的标志外，标志板应由单块铝合金板制成，不允许拼接，大型标志最多只能分割成4块，并应尽可能减少分块数量，标志板背面不应涂漆，但应采用适当的化学或物理方法，使其表面变成暗灰色和不反光，标志板背面应无刻痕或其它缺陷。标志板的技术要求参见规范JT/T 279-2004。

- 对于设置在收费岛头的标志由于靠近ETC信号辐射区域，所以标志底板的材料最好使用非金属类板材，建议可以采用公路用玻璃纤维增强塑料（也称玻璃钢）等非金属类板材，从而降低标志板对ETC 信号的影响。对于玻璃钢材料标志底板其性能应符合《公路交通标志板》（JT/T 279-2004）中对于合成树脂类板材的要求，以及《公路用玻璃纤维增强塑料产品》（JT/T 599.1-2004）中的规定要求。

- 钢管外径在152mm以下(含152mm)的立柱，可以采用普通碳素结构钢焊接钢管，凡钢管外径在152mm以上的立柱，采用一般常用热轧无缝钢管。所有钢构件如无特殊注明，均采用Q235普通碳素结构钢。标志结构中所有钢构件均应进行热浸镀锌处理，螺栓、螺母等连接件的镀锌量为350g/m2，其余均为600g/m2 ；基础预埋件外露部分也应热浸镀锌处理，镀锌量为350g/m2。热浸镀锌所用的锌应为《锌镀》(GB470-83)中所规定的0号或1号锌。所有钢构件均应先加工制作，后热浸镀锌，严禁镀锌后加工。

- 钢筋混凝土基础应提前施工，待强度达到设计强度后方可安装立柱及标志板等上部结构。

- 单柱标志的标志板内缘到土路肩边缘的距离不少于25cm，悬臂标志板下缘距路面净空高度不得小于5.5m，在悬臂标志的横梁安装之前，应先预拱，预拱度一般为L/（250-300），安装的标志应与交通流方向接近成直角，在曲线路段，标志的设置角度应垂直于交通流的行进方向并向后旋转约5°。

- 交通标志在施工时，一般宜按设计图纸确定的位置桩号进行埋设。但可视具体情况在前后适当挪动，以错开不良埋设地点。

（2）标线及其他

- 收费站改造标线设计包括设置收费岛地面标线、车行道分界线、车行道边缘线、原有标线清除。

- 热熔反光型、突起型标线涂料中应含18%~25%的玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面，密度应为1.8~2.3g/cm3，反光型软化点为90~125℃，突起型软化点应≥100，干燥后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，其涂料的色品坐标和亮度因数应符合规范JT/T 280-2004中相关的规定，逆反射系数应符合GB/T 1611的规定。

- 防滑彩色标线颜色要求如下：红色为大红色，黄色为柠檬黄，绿色为翠绿色，蓝色为深蓝色，白色为纯白色，颜色应鲜艳。防滑系数不得低于原路面防滑的技术指标，且其性能耐候性也不得低于原路面指标。

- 反光标线片应符合JT/T 493-2003《道路预成型标线带》有关规定，白色道路成型标线在干燥条件下初始的反光亮度平均值不低于500mcd/m2/lx, 在潮湿雨天的初始反光亮度平均值不低于250mcd/m2/lx ( 测试方法：GB/T 16311-2005 《道路交通标线质量要求和检测方法》，和ASTM E 2177, ASTM E 2176) , 道路成型标线背部为高性能压敏胶，表面为耐磨高分子表层，菱形凸起，镶嵌耐磨特殊结构的陶瓷微珠；产品以通过交通部有效认证为准。

- 连续设置的纵向或横向交通标线每隔15m设置排水缝，排水缝宽度可为3～5cm。铺设标线的路面表面需用高压气枪清除灰尘，碎石等，保证路面清洁干燥剂。

- 锥形交通路标高度采用700mm，材质为橡胶；水马采用长度为1450mm，高度为800mm，壁厚采用5mm，其拉伸强度和抗冲击强度等各项性能须符合相关要求；防撞桶材质为玻璃钢，壁厚4mm，底色为黄色，表面贴有红白相间的二级反光膜，具体实施前可与相关部门协商确定其形式。水马和防撞桶内部加水或灌沙，内部加水应达到内部容积的90%或内部灌沙2/3桶以上。

- 波形梁钢护栏的拼接螺栓施工时，应使用专门的扳手拧紧，并须严格控制扭矩。

本设计中的说明，为必要的补充，未尽事宜应按有关规范处理。

### 五、关键设备技术规范:

### 5.1 收费站设备基本配置建议表

| 序号 | 名称 | 基本规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PC服务器 | 多核主频≥2.7GHz，≥8MB缓存；内存≥8GB；百兆以上以太网卡；存储容量≥1TB，支持RAID0/1/10,支持热插拔硬盘。 |
| 2 | 工作站计算机 | 多核主频≥2.7GHz；内存≥8GB；硬盘容量≥1TB； 独立显卡，显存：512MB；两个10/100/1000Mbps网络适配器；配置声卡；至少2个USB接口，2个串口、并口等。 |
| 3 | 路由器 | 支持VPN |
| 4 | 网络 | 连接省级平台，带宽10M以上 |

### 5.2 车道设备基本配置建议表

| 序号 | 名称 | 基本规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车道工控机 | 多核主频≥2.7GHz、硬盘容量≥320GB、RAM≥4G、至少8路输入&输出控制单元I/O板、支持VGA输出、支持3路以上100M以太网口 |
| 2 | 显示器 | 分辨率不小于1024*768 |
| 3 | 键盘 | 专用键盘 |
| 4 | 非接触式IC卡读写器 | 工作频率：13.56MHz、满足国家标准GB T31441-2015《电子收费（IC）卡读写器技术要求》 |
| 5 | 票据打印机 | 平推式或热转印打印机 |
| 6 | 费额显示器 | 可视距离＞10米，显示亮度≥2000cd/m2、连续工作制 |
| 7 | 车辆检测器 | 精度大于99.9% |
| 8 | 自动栏杆机 | 起落时间小于1.4秒（ETC专用道起落时间小于0.6秒），寿命大于 500万次 |
| 9 | 车牌识别器 | 识别正确率：≥98%、识别速度<0.2S、视频编码：H.264，MJPEG，图像编码：JPEG、像素≥300万、MTBF≥30,000h、支持视频、线圈触发及多种触发方式 |
| 10 | 车道摄像机 | 支持720P(1280x720)分辨率、1LUX，适应昼夜亮度变化，自动调节亮度 |
| 11 | 亭内摄像机 | 支持720P(1280x720)分辨率、1LUX，适应昼夜亮度变化，自动调节亮度 |
| 12 | 视频捕获卡 | 车速小于60KM/H时成像清晰 |
| 13 | 多串口卡 | 四端口以上，RS232／484通讯协议 |
| 14 | 字符叠加器 | 支持动态叠加收费明细数据 |
| 15 | 雨棚灯 | 超高亮度红色LED光源，亮度：4000mcd～9300mcd ；超高亮度纯绿LED光源，亮度：3000mcd～4000mcd ； |
| 16 | 通行灯 | 超高亮度红色LED、超高亮度纯绿LED光源 |
| 17 | 报警器 | 超高亮度黄色LED；频闪：80次/分 |
| 18 | 雾灯 | 可视距离>= 200m |
| 19 | *ETC天线 | 符合浙江省高速公路联网收费的统一要求,工作频率：5.8GHz、通信接口：RS232/RJ45、满足《电子收费专用短程通信》GB/T 20851-2007 |
| 20 | * ETC标志标牌 | * ETC专用道相关标志标牌，应满足规范要求。例如：龙门架、可变信息标志、标识线等等 |

注：1. *代表了ETC专用道应具备的特有设备。

2.需要受收费应用软件驱动控制的设备，若现有设备不满足协议标准的设备应考虑予以更新。

第三章投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：104国道青岭收费站通行费营改增机电设备改造工程 |
| 2 | 采购内容及数量：（详见第二章招标需求） 采购预算：130万元 本项目最高投标限价：108万元。投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。 |
| 3 | 计划工期：20日历天（于2018年6月25日前完成），试运行期3个月，缺陷责任期3年。 项目建设地点：104国道青岭收费站 |
| 4 | ▲质保期（缺陷责任期）：不少于3年。 |
| 5 | ▲付款方式：全部设备到单位验收合格后支付合同价的30%，施工完毕并通过交工验收后，发包人向承包人支付至合同价的45%；经浙江省公路管理局高速公路运营管理办公室等相关单位检测通过且并网正式运行后，除剩余合同价2.5%作为质量保证金外，其余付清；质量保证金在保修期（缺陷责任期）满并完成竣工验收合格后，按规定一次性付清。 |
| 6 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定的取费标准计取，在招标代理机构发中标通知书前一次性付清招标代理机构代理服务费。 |
| 7 | ▲投标保证金：应按《招标采购公告》规定交纳 |
| 8 | 现场踏勘：投标人可自行到现场踏勘 |
| 9 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，投标人应在投标截止时间15天前，以书面形式向招标人提出书面质疑；招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 10 | ▲投标文件组成：资信商务技术文件、报价文件正本各 1 份、副本各4份； |
| 11 | ▲投标截止时间及地点：详见“第一章公开招标采购公告” |
| 12 | ▲开标时间及地点：详见“第一章公开招标采购公告” |
| 13 | 评标办法：综合评分法 |
| 14 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)、临海市公共资源交易中心网（http://www.lhztb.gov.cn/）、中国临海政府网（http://www.linhai.gov.cn） |
| 15 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 16 | 投标保证金退还（不计息）：未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还（凭合同向临海市公共资源交易中心退还）。 |
| 17 | ▲履约保证金的收取及退还:按中标金额的5%计收，验收合格后5日内无息退还。 |
| 18 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天投标文件应保持有效。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.招标人系指组织本次招标的代理机构（“浙江财信工程咨询有限公司”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》；提供其他中小企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小企业声明函（制造商）》。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（一正四副）

投标文件由资信及商务技术文件、报价文件二部份组成。

- 资信及商务技术文件：

- 投标函

- 投标声明书

- 投标方营业执照复印件和资格资质证明文件

- 货物详细配置清单

- 技术规格偏离表

- 商务偏离表

- 服务质量承诺书

- 售后服务方案

- 法定代表人授权书

- 其他投标方认为有必要提供的资料。

2. 报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（非中小企业无需提供）；

（4）产品适用政府采购政策情况表（非中小企业无需提供）；

（5）投标人提供可以证明其小微企业的证明材料（提供中小企业资格确认书或国家企业信用公示系统中小微企业名录查询打印件，非小微企业无需提供）。”

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人签字并加盖单位公章；开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签章。

▲所有证明材料除明确要求提供原件外，均提供复印件，原件备查。证明材料复印件不得缺页，否则证明材料无效。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备价款必备的附件、运输、安装调试费、辅料费、验收、招标代理费、技术支持和税费等一切费用。投标报价为投标方所能承受的最低一次性报价。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

▲3.本项目最高投标限价：108万元。投标报价高于最高投标限价的作无效标处理。

▲4.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

- 保证金形式：网上银行转账、电汇或汇票

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还（凭合同向临海市公共资源交易中心退还）。

4.保证金不计息。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（8）未按招标文件要求支付招标代理服务费的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按资信及商务技术文件、报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，否则投标文件将被拒收。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按招标文件规定分别密封封装投标文件（资信及商务技术文件与报价文件须分别单独密封），正、副本可共同密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件或者技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标段号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖章、未提供法定代表人授权委托书、投标函或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、保修期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）商务技术文件中出现报价的；

（10）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行（含）以上或者差错相同2处（含）以上的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的。

（4）超最高限价的为无效。

3.发生下列情况之一的投标文件被视为废标：

（九）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表携带身份证明、授权委托书等参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.对投标人进行资格验证，同时由投标人检查投标文件密封的完整性后，打开商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

4.商务技术文件评审；

5.由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

6.由主持人拆封报价文件且宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价，以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

7.招标人做好开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.报价文件评审；

9．由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

10．宣布综合得分结果及中标候选人名单；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会均由招标人依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购单位代表和招标代理工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）商务技术及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，由指定专人进行计算复核。

（4）招标代理工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购人可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购人在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市政府采购办公室报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1. 采购人与中标人应当在中标通知书规定的时间内签订政府采购合同，并且在同一时间将合同送至招标代理机构鉴证盖章（合同一式八份，采购人与中标人各执一份，招标代理机构二份），同时招标人必须对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向临海市公共资源交易中心交纳履约保证金（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行；账号：201000102293922000001。财务咨询电话：0576-85280673），否则，招标人将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心退还。

# 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，资信及商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，抽签决定。排名第一的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，自主创新产品，不发达地区、少数民族地区、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。

投标人评标综合得分=价格分+资信及商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业须填写《小微企业声明函》。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明且提交相关材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会将该投标文件作无效标处理，并在评标报告中说明。

（二）资信及商务技术分（70分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件制作（5分） | 0-5分 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分,扣完为止。 |
| 2 | 资信情况（11分） | 0-6分 | 投标人具备电子与智能化工程专业承包二级及以上，加3分； 具有信息技术服务运行维护标准符合证书(itss)3级及以上的，加3分； （证书需提供原件，不提供或少提供者不得分） |
|  |  | 0-5分 | 投标人通过地市级（不含县级市）及以上高新技术企业认定的，得5分。（需提供原件，未提供不得分） |
| 3 | 项目业绩 （5分） | 0-5分 | 每增加一个智能化工程实施项目业绩（原件），增加0.5分,最多加5分。 |
| 4 | 技术方案 （25分） | 0-25分 | 关键设备选型：由评标委员会根据投标人选用的主要设备（指所列的设备）的品牌、技术参数、性能指标、使用情况等，分较好（25分～16分）、一般（15.99分～8分）、较差（7.99分～0分）三个档次酌情打分 |
| 5 | 施工组织设计（19分） | 0-10分 | 施工方案合理性及工期保障措施： 由评标委员会根据投标人施工组织方案及工期保障措施（本工程部分项目可能要结合公司现有封道模式）的合理性、针对性、可行性, 分较好（10分～6分）、一般（5.99分～3分）、较差（2.99分～0分）三个档次酌情打分。 |
|  |  | 0-9分 | 安全生产措施： 有关安全生产措施（结合本项目实际所采取的安全生产和安全管理的制度、措施），分较好（9分～6分）、一般（5.99分～3分）、较差（2.99分～0分）三个档次酌情打分。 |
| 6 | 售后服务 （5分） | 0-5分 | 根据投标人的售后服务方案,故障响应，提供的优惠条件，分较好（5分～3分）、一般（2.99分～2分）、较差（1.99分～0分）三个档次酌情打分。 |
| 说明： 原件投标时另行装袋，并附原件资料清单，开标时一次性提交。 如上述提供的材料如有虚假或隐瞒，将被取消投标资格，投标保证金（或履约保证金）将不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。 |

（三）资信及商务技术分的计算方式

资信及商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

资信及商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

# 第五章合同

项目编号：

合同书

项目名称：

采购人（甲方）：

成交人（乙方）：

签订地点：浙江省临海市

签订日期：年月日

合同条款

项目名称：项目编号：

甲方：（买方）乙方：（卖方）

见证方：浙江财信工程咨询有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和_______________________项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙

方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4. 本合同正本一式八份,甲乙双方签订后送至代理机构见证盖章后生效。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定（授权）代表人：法定（授权）代表人：

签订日期：年　月　日签订日期：年　月　日

见证方：（盖章）

# 第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式（可选用）：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年月日

## 二、资信及商务技术文件格式

2.资信及商务技术文件的外包装封面格式：

资信及商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年月日

3.资信及商务技术文件封面格式：

正本/或副本

资信及商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年月日

4.投标函格式：

投标函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____

邮编：__________   电话：______________传真：______________

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）:___________ 被授权人身份证号码：

投标人:(公章)

日期:_____年___月___日

5.投标声明书格式：

投标声明书

致：（招标采购单位名称）：

（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年月日

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：（招标采购单位名称）：

我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：法定代表人签名：

职务：职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年月日

货物详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术规格说明 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方公章：

法定代表人或授权委托人签字：

年月日

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

技术规格偏离表

项目名称：采购编号：

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 是否 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1、重复该需求；

2、用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

3、描述投标方案如何满足该需求；

4、解释投标方案与用户需求之间的偏差；

5、用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

投标方公章：

法定代表人或授权委托人签字：

年月日

商务偏离表

项目名称：采购编号：

| 序号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方公章：

法定代表人或授权委托人签字：

年月日

服务质量承诺书

内容要求：

投标方根据本项目的工作内容、服务要求、特点等，合理、科学、慎重对以下内容作出承诺：

1、服务承诺：

2、服务标准一览表；

3、本项目应达到的效果和指标：

投标方公章：

法定代表人或授权委托人签字：

年月日

## 三、报价文件格式

7.报价文件的外包装封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年月日

8.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年月日

9.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 报价 |
| --- | --- |
| 1 | 投标总报价（小写）：元 投标总报价（大写）： |
| 2 | 供货期：订货通知单发出之日起个日历日内完成供货。 |

备注：1、投标人可以提出更优惠的承诺。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）（签章）：

日期：

- 报价明细表

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计大写（人民币）： | ￥ |

投标单价=出厂单价+运杂费+运输保险费+其它费用

法定代表人签字（或盖章）：投标人（盖章）：

日期：

11.小微企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为（请填写:中型、小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

中小企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：企业名称（盖章）：

日期:_____年___月___日

12.中小企业资格确认书




中小企业资格确认书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业。







省（市、县、区）中小企业局

13.产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√” （）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容 |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或微型。

- 小微企业提供的产品中含有中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。